I. КАБЕЛЬ

l.l   Кабели силовые гибкие КГ, КГхл, КГН (ТУ 16.К73.05-93)

Кабель гибкий общего назначения. Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение 660 В переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.

конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - многопроволочная жила, скрученная из медных проволок. Токопроводящие жилы кабеля соответствуют 5 классу гибкости;

б)	материал изоляции и оболочки - резина.

1. Основная токопроводящая жила

2. Жила заземления

3. Резиновая изоляция

4. Резиновая оболочка

Схема 4-жильного кабеля КГ

Кабель марки КГЦ изготавливают в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Эксплуатируется при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ.

КГхл - в оболочке из морозостойкой резины.

| Число жил и поминальное сечение | Диаметр токопроводящих жил, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, к [7км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1x2,5 | 2,1 | 6,7 | 74,02 |
| 1x4 | 2,6 | 7,6 | 100,8 |
| 1x6 | 3,3 | 8,5 | 133,46 |
| 1x10 | 4,0 | 10,0 | 197,28 |
| 1x16 | 5,2 | 11,4 | 280,60 |
| 1x25 | 6,8 | 13,6 | 409,40 |
| 1x35 | 7,8 | 15,0 | 535,27 |
| 1x50 | 9,8 | 17,8 | 717,86 |
| 1x70 | 11,5 | 19,9 | 980,87 |
| 1x95 | 13,8 | 23,0 | 1 326,7 |
| 2x1 | 1,34 | 8,48 | 94,0 |
| 2x1,5 | 1,6 | 9,4 | 122,7 |
| 2x2,5 | 2,1 | 11,2 | 177,4 |
| 2x4 | 2,6 | 12,8 | 243,4 |
| 2x6 | 3,3 | 14,6 | 328,94 |
| 2x10 | 4,0 | 19,0 | 557,51 |
| 2x16 | 5,2 | 21,8 | 754,3 |
| 2x25 | 6,8 | 26,4 | 1142,14 |
| 2x35 | 7,8 | 28,4 | 1417,32 |
| 2x50 | 9,8 | 35,0 | 2021,87 |
| 2x70 | 11,5 | 39,0 | 2686,61 |
| 3x1,0 | 1,34 | 9,12 | 115,48 |
| 3x2,5 | 2,1 | 11,99 | 218,40 |
| 3x4 | 2,6 | 13,69 | 302,39 |
| 3x6 | 3,3 | 15,60 | 411,35 |
| 3x10 | 4,0 | 20,36 | 700,22 |
| 3x16 | 5,2 | 23,34 | 978,56 |
| 3x25 | 6,8 | 28,24 | 1452,45 |
| 3x35 | 7,8 | 30,99 | 1869,93 |
| 3x50 | 9,8 | 36,95 | 2536,26 |
| 3x2,5 | 2,1 | П,99 | 218,40 |
| 3x4 | 2,6 | 13,69 | 302,39 |
| 3x6 | 3,3 | 15,60 | 411,35 |
| 3x10 | 4,0 | 20,36 | 700,22 |
| 3x16 | 5,2 | 23,34 | 978,56 |
| 3x25 | 6,8 | 28,24 | 1452,45 |
| 3x35 | 7,8 | 30,99 | 1869,93 |
| 3x50 | 9,8 | 36,95 | 2536,26 |
| 3x70 | 11,5 | 41,21 | 3418,46 |
| 3x1,0+1x1,0 | 1,34; 1,34 | 10,08 | 144,4 |
| 3x1,5+1x1,5 | 1,6; 1,6 | 11,11 | 184,93 |
| 3x2,5+1x1,5 | 2,1; 1,6 | 13,20 | 260,53 |
| 3x4+1x2,5 | 2,6; 2,1 | 15,09 | 360,69 |
| 3x6+1x4 | 3,3; 2,6 | 16,97 | 484,35 |
| 3x10+1x6 | 4,0; 3,3 | 22,02 | 824,24 |
| 3x16+1x6 | 5,2; 3,3 | 23,95 | 1049,08 |
| 3x25+1x10 | 6,8; 4,0 | 29,01 | 1565,16 |
| 3x35+1x10 | 7,8; 4,0 | 32,44 | 2032,87 |
| 3x50+1x16 | 9,8; 5,2 | 38,59 | 2768,41 |
| 3x70+1x25 | 11, 5; 6,8 | 42,78 | 3717,74 |
| 3x95+1x25 | 13,8; 6,8 | 49,40 | 4887,63 |

Данная таблица составлена по справочным данным завода «СИБКАБЕЛЬ».

Условия эксплуатации:

КГ: от минус 40 до +50°С

КГхл: от минус 60 до+50°С

Вне воздействия агрессивных сред.

КГН: от минус 30 до+50°С

Строительная длина:    Сечение основных жил до 35 кв.мм включительно -не менее 150м,

сечение основных жил от 50 кв.мм и выше - не менее 125 м.

1.2 Провод РПШ (ТУ  16.К73.05-93)

Провод медный с резиновой изоляцией для радио и электроустановок. Предназначен для присоединения установок в электросетях на переменное напряжение 380, 660 В частотой до 40 Гц, либо соответственно 700. 1000 В постоянного тока, а также для монтажа радиоаппаратуры.

Конструкция провода;

То ко про водящая жила

Резиновая изоляция

Резиновая оболочка

а)материал и конструкция жил – многопроволочная жила, скрученная из медных проволок

б)	материал  изоляции  и оболочки - резина, для  провода  РПШМ  - резина повышенной хладостойкости.

в)	материал  экрана - экранирующая  оплетка оцинкованными  или  лужеными стальными проволоками (для провода РПШЭ).

Количество жил:  1,2,3,4,5,6,7,8, 10, 12, 14.

Сечение жил (все жилы одинаковые): 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10.

В зависимости от количества жил провод на 380 В имеет следующие сечения:

- от 0,35 до 2,5

- от 0,35 до 10

- от 0,35 до 10

- от 0,35 до 10

от 5 до 14    от 0,35 до 2,5

В зависимости от количества жил провод на 660 В имеет следующие сечения:

- от 0,75 до 2,5

- от 0,75 до 10

- от 0,75 до 10

- от 0,75 до 10

от 5 до 14   от 0,75 до 2,5

Номинальный наружный диаметр и расчетная масса поставляемого провода на напряжение 660 В.

| Число и номинальное сечение жил, кв.мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5x1,0 | 11,6 | 205 |
| 7x1,0 | 13,6 | 248 |
| I0xt,0 | 17,0 | 384 |
| 12x1,0 | 17,5 | 408 |
| 14x1,0 | 18,4 | 463 |
| 5x1,5 | 12,5 | 248 |
| 7x1,5 | 14,6 | 332 |
| 10x1,5 | 18,3 | 466 |
| 12x1,5 | 18,9 | 498 |
| 14x1,5 | 19,8 | 565 |
| 5x2,5 | 15,3 | 378 |
| 7x2,5 | 16,6 | 448 |
| 10x2,5 | 21,0 | 724 |
| 12x2,5 | 21,7 | 750 |
| 14x2,5 | 22,8 | 843 |

Условия эксплуатации:	РПШ:      от минус 40 до +60°С

РПШM: от минус 50до +60°С

Строительная длина проводов не менее 50 м.

1.3     Кабели силовые BBГнгLS

(ГОСТ 16442-80, ТУ I6.K71-310-2001)

BBГнгLS - предназначены для передачи и распределения электрической энергии на рабочем напряжении переменного тока 660 и 1000 В, при температуре окружающей среды от -50 до +50иС.

Для дополнительной механической -защиты и от воздействия агрессивной среды, при прокладке в земле в конструкции кабеля применяют броню и защитный покров. Это кабели марок ВБбШвнгLS.

В  случае,   когда  жилы   кабеля   уложены   параллельно  друг  другу  - он называется BBГпнгLS. конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция токопроводящих жил - медный проводник;

б)	материал изоляции - ПВХ пластикат марки ППИ30/30.
Расцветка изоляции жил по требованиям ПУЭ:

2-х жильные: голубая (светло-синяя) и любого другого цвета;

3-х жильные; голубая (светло-синяя), желто-зеленая и любого другого

цвета;

4-х жильные: голубая (светло-синяя), три жилы разных цветов.

Возможны два варианта расцветки: сплошная окраска, продольная полоса шириной не менее одного миллиметра.

в)	материал оболочки: ПВХ пластикат марки ППВ28.

г)	материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной горючести и с низким дымо- и
газовыделением марки ППО 30/35.

д)	защитный покров: BBFнгLS- отсутствует.

ВБбШвнг LS - броня из двух стальных лент, затем ПВХ пластикат. Кабели с индексом - нг-LS не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А.

Возможное количество жил - I, 2, 3, 4, 5.

| Количество жил, х сечение | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Длительно допустимый ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1x1,5 | 5 | 38,3 | 29 |
| 1x2.5 | 5,4 | 49,9 | 40 |
| 1x4 | 6 | 70,0 | 53 |
| 1x6 | 6,5 | 91,4 | 67 |
| 1x10 | 7,8 | 140,8 | 91 |
| 1x16 | 9,3 | 216,2 | 121 |
| 1x25 | 11,6 | 336,6 | 160 |
| 1x35 | 12,7 | 438,6 | 197 |
| 1x50 | 14,5 | 585,5 | 247 |
| 2х1,5п | 4,5x7,5 | 67,3 | 24 |
| 2х2,5п | 5,4x8,3 | 90,7 | 33 |
| 2x4 | 6,0x9,7 | 130,6 | 44 |
| 2x6 | 7,1x11,3 | 186,7 | 56 |
| 2x10 | 8,4x13,7 | 289,7 | 76 |
| 3x1,5 | 7,9 | 91,2 | 21 |
| 3x2,5 | 9,4 | 136,7 | 28 |
| 3x4 | 10,8 | 196,9 | 37 |
| 3x6 | 11,9 | 239,7 | 49 |
| 3x10 | 14,5 | 409 | 66 |
| 3x16 | 16,5 | 598,7 | 87 |
| 3x25 | 21,9 | 968 | 115 |
| 3x35 | 24,7 | 1297,4 | 141 |
| 3x2,5+1x1,5 | 10,1 | 160,5 | 28 |
| 3x4+1x2,5 | 11,2 | 230,1 | 37 |
| 3x6+1x4 | 12,9 | 312 | 49 |
| 3x10+1x6 | 15,3 | 478,8 | 66 |
| 3x16+1x10 | 18,6 | 733,1 | 87 |
| 3x25+1x16 | 23,3 | 1145,6 | 115 |
| 3x35+1x16 | 27,2 | 1590,6 | 141 |
| 3x50+1x25 | 31,2 | 2131,1 | 192 |
| 4x1,5 | 9,2 | 125 | 28 |
| 4x2,5 | IOJ | 168,3 | 37 |
| 4x4 | 11,8 | 247,5 | 49 |
| 4x6 | 12,9 | 331 | 66 |
| 4x10 | 15,9 | 526,2 | 87 |
| 4x16 | 18,6 | 791,7 | 115 |
| 4x25 | 24,5 | 1278,9 | 141 |
| 4x35 | 27,3 | 1687 | 192 |
| 4x50 | 31,5 | 2267,6 |  |

Технические и эксплуатационные характеристики:

Температура эксплуатации кабеля: от минус 50 до +50 С.

Рекомендуемая температура при прокладке:  от минус 7 до +50" С

Минимальная строительная длина: от 1,5 до 16 мм кв. -450м

от 25 до 70 мм кв. - 300 м

свыше 95 мм кв. -200м.

1.4   Кабели силовые ВВГ, ВВГп, ВВГз, ВВГнг.

Кабели силовые бронированные ВВБГ, ВБбШв

(ГОСТ 16442-80)

ВВГ, ВВГн, ВВГз, ВВГнг предназначены для передачи и распределения электрической энергии на рабочем напряжении 660 и 1000 В при температуре окружающей среды от -50 до 150 С.

Для дополнительной механической защиты и от воздействия агрессивной среды при прокладке в земле в конструкции кабеля применяют броню и защитный покров. В этом случае кабели будут называться ВВБГ, ВБбШв.

В случае, когда жилы кабеля уложены параллельно друг другу - он называется ВВГп.

конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - медный проводник

б)	материал изоляции - ПВХ пластикат марки с отличительной окраской:
2-х жильные: цветная, голубая

3-х жильные: цветная, голубая, желто-зеленая

4-х жильные: голубая, три разноцветные

5-ти жильные: три разноцветные, голубая, желто-зеленая

Возможны два варианта расцветки: сплошная окраска, продольная полоса шириной не менее одного миллиметра.

в)  заполнение в кабелях марки ВВГз: ПВХ пластикат.

г)  наружная оболочка - ПВХ  пластикат,  в кабелях  марки  ВВГпг – ПВХ пластикат пониженной горючести,

д)  защитный покров:

Токопроводящая жила

Изоляция из ПВХ пластиката

Оболочка из ПВХ пластиката

Схема 3-жильного кабеля ВВГ

Кабели всех марок не поддерживают горение при одиночной   прокладке.

Возможное количество жил - 1, 2, 3, 4, 5.

Основные технические и электрические параметры кабеля ВВГ 660 В в воздухе:

| Количество основных жил/сечение | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Длительно допустимый ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1x1,5 | 5 | 37,5 | 29 |
| 1x2,5 | 5,4 | 48,9 | 40 |
| 1x4 | 6 | 68,6 | 53 |
| 1x6 | 6,5 | 89,6 | 67 |
| 1x10 | 7,8 | 138 | 91 |
| 1x16 | 9,3 | 212 | 121 |
| 1x25 | 11,6 | 330 | 160 |
| 1x35 | 12,7 | 430 | 197 |
| 1x50 | 14,5 | 574 | 247 |
| 2x1, 5п | 4,5x7,5 | 66 | 24 |
| 2х2,5п | 5,4x8,3 | 88,9 | 33 |
| 2x4 | 6,0x9,7 | 128 | 44 |
| 2x6 | 7,1x11,3 | 183 | 56 |
| 2x10 | 8,4x13,7 | 284 | 76 |
| 3x1,5 | 7,9 | 89,4 | 21 |
| 3x2,5 | 9,4 | 134 | 28 |
| 3x4 | 10,8 | 193 | 37 |
| 3x6 | 11,9 | 235 | 49 |
| Зх10 | 14,5 | 401 | 66 |
| 3x16 | 16,5 | 587 | 87 |
| 3x25 | 21,9 | 949 | 115 |
| 3x35 | 24,7 | 1272 | 141 |
| 3x2,5+1,5 | 10,1 | 157,4 | 28 |
| 3x4+2,5 | 11,2 | 225,6 | 37 |
| 3x6+4 | 12,9 | 305,9 | 49 |
| 3x10+6 | 15,3 | 469,4 | 66 |
| 3x16+10 | 18,6 | 718.6 | 87 |
| 3x25+16 | 23,3 | 1123,1 | 115 |
| 3x35+25 | 27,2 | 1359,4 | 141 |
| 3x50+35 | 31,2 | 2089,3 | 192 |
| 4x1,5 | 9,2 | 122,5 | 28 |
| 4x2,5 | 10,1 | 165 | 37 |
| 4x4 | 11,8 | 242,6 | 49 |
| 4x6 | 12,9 | 324,5 | 66 |
| 4x10 | 15,9 | 515,9 | 87 |
| 4x16 | 18,6 | 776,2 | 115 |
| 4x25 | 24,5 | 1253,8 | 141 |
| 4x35 | 27,3 | 1653,9 | 192 |
| 4x50 | 31,5 | 2223,1 |  |
| 4x70 | 32,45 | 3167,5 |  |
| 4x95 | 35,83 | 4227,9 |  |
| 4x120 | 39,09 | 5226,5 |  |
| 4x150 | 43,71 | 6341,0 |  |
| 4x185 | 46,32 | 7894,6 |  |
| 4x240 | 53,52 | 10148,3 |  |

Технические и эксплуатационные характеристики:

Температура эксплуатации кабеля: от минус 50 до +50°С.

Рекомендуемая температура при прокладке: от минус 7 до +50°С.

Минимальная строительная длина: от 1,5 до 16ммкв.-450м

от 25 до 70 мм кв.- 300 м

свыше 95 мм кв. - 200 м.

1.5    Кабель силовой НУМ или NYM.

Кабель НУМ полностью соответствует кабелю NYM (стандарт Германии DIN 572SO)

NYM - кабель силовой предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещения и на открытом воздухе на напряжение до 660 В переменного тока. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также а кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Кроме того, допускается прокладка кабеля по дереву.

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - одпопроволочный медный проводник

б)	материал изоляции - ПВХ пластикат с отличительной окраской:

2-х жильные: черная, голубая

3-х жильные: черная, голубая, желто-зеленая

4-х жильные: черная, голубая, желто-зеленая, коричневая

5-ти   жильная:   черная,   голубая,   желто-зеленая,   коричневая   и   черная   с отличительной маркировкой.

в)	промежуточная оболочка -мелонаполненная резина.

г)	наружная   оболочка  -  не   поддерживающий   горение   поливинилхлоридный пластикат светло серого цвета.

д)	срез кабеля круглый.

| Основные технические и электрические параметры: |
| --- |
| Количество жил х, сечение | Наружным диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Длительно-допустимый ток, А |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2x1,5 | 8,2 | 110,0 | 24 |
| 2x2,5 | 9,4 | 150,0 | 33 |
| 2x4 | 11,3 | 230,0 | 44 |
| 3x1,5 | 8,6 | 125,0 | 21 |
| 3x2,5 | 9,9 | 175,0 | 28 |
| 3x4 | 11,9 | 270,0 | 37 |
| 3x6 | 13,3 | 365,0 | 49 |
| 4x1,5 | 9,3 | 150,0 | 19 |
| 4x2,5 | 10,7 | 210,0 | 26 |
| 4x4 | 13,3 | 340,0 | 34 |
| 4x6 | 14,9 | 460,0 | 46 |
| 4x10 | 17,8 | 700,0 | 61 |
| 5x1,5 | 10,0 | 180,0 | 17 |
| 5x2,5 | 11,6 | 250,0 | 20 |
| 5x4 | 14,8 | 420,0 |  |
| 5x6 | 16,1 | 540,0 |  |
| 5x10 | 19,4 | 830,0 |  |

Данная таблица составлена по справочным данным завода - производителя NYM, ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ».

Технические и эксплуатационные характеристики:

Температура эксплуатации кабеля: от -40 до+50 С.

Рекомендуемая температура мри прокладке: от минус 5 до+5011С.

Строительная длина поставки: 50-100 м (в бухтах).

1.6    Кабели силовые АВВГнгLS

(ГОСТ 16442-80, ТУ 16. К71-310-2001)

ABBPнгLS - предназначены для передачи и распределения электрической энергии на рабочем напряжении переменного тока 660 и 1000 В при температуре окружающей среды от-50 до +50'С.

Для дополнительной механической защиты и от воздействия агрессивной среды при прокладке в земле в конструкции кабеля применяют броню и защитный покрои. Это кабели марок АВБбШвнг LS.

В   случае,   когда  жилы   кабеля   уложены   параллельно  друг  другу   -  он называется ABBГпнгLS, а также характеризуется как «плоский».

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - алюминиевый проводник

б)	материал изоляции -  ПВХ  пластикат марки  ППИ 30/30 с отличительной
окраской:

2-х жильные:  цветная, голубая

3-х жильные: цветная, голубая, желто-зеленая

4-х жильные: три разноцветные, желто-зеленая

5-ти жильные: три разноцветные, голубая, желто-зеленая

в)	промежуточная оболочка - ПВХ пластикат марки Г1ПВ 28

г)	наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести и с низким дымо-
и газовыделепием марки ППО 30/35.

АВКбШвнгLS - броня из двух стальных лент, затем ПВХ пластикат.

Кабели с индексом нг-LS uc распространяют горение при прокладке в пучках по категории А.

Возможное количество жил - 1, 2, 3, 4, 5.

Основные    технические     и     электрические     параметры     кабеля     ABBГнгLS напряжением 660 В в воздухе

| Количество жил, х сечение | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Длительно допустимый ток, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1x2,5 | 5,4 | 34,7 | 30 |  |
| 1x4 | 6 | 45,1 | 40 |  |
| 1x6 | 6,5 | 54,1 | 51 |  |
| 1x10 | 7,8 | 78,7 | 69 |  |
| 1x16 | 9,3 | 115,3 | 93 |  |
| 1x25 | И,6 | 160,1 | 122 |  |
| 1x35 | 12,7 | 197,9 | 151 |  |
| 1x50 | 14,5 | 270,3 | 189 |  |
| 2х2,5п | 5,4x8,3 | 60,0 | 25 |  |
| 2x4 | 6,0x9,7 | 81.1 | 34 |  |
| 2x6 | 7,1x11,3 | 112,2 | 43 |
| 2x10 | 8,4x13,7 | 165,2 | 58 |
| 2x16 | 9,3x15,6 | 219,3 | 77 |
| 3x2,5 | 9,4 | 90,4 | 21 |
| 3x4 | 10,8 | 121,4 | 29 |
| 3x6 | 11,9 | 147,9 | 37 |
| 3x10 | 14,5 | 220,3 | 50 |
| 3x16 | 16,5 | 295,8 | 67 |
| 3x25 | 21,9 | 439,6 | 88 |
| 3x35 | 24,7 | 549,8 | 109 |
| 3x4+1x2,5 | 11,2 | 139,5 | 29 |
| Зх6+_[х4 | 12,9 | 175,4 | 37 |
| 3x10+1x6 | 15,3 | 252,9 | 50 |
| 3x16+1x10 | 18,6 | 367,0 | 67 |
| 3x25+1x10 | 23,3 | 520,0 | 88 |
| 3x35+1x16 | 27,2 | 689,1 | 109 |
| 3x50+1x25 | 31,2 | 937,9 | 136 |
| 4x2,5 | 10,1 | 108,5 | 21 |
| 4x4 | 11,8 | 147,3 | 29 |
| 4x6 | 12,9 | 182,3 | 37 |
| 4x10 | 15,9 | 274,7 | 50 |
| 4x16 | 18,6 | 387,4 | 67 |
| 4x25 | 24,5 | 555,4 | 88 |
| 4x35 | 27,3 | 720,6 | 109 |
| 4x50 | 3 ! ,5 | 1114,9 | 136 |

Технические и эксплуатационные характеристики;

Температура эксплуатации кабеля: от минус 50 до +50°С.

Рекомендуемая температура при прокладке: от минус 7 до +50°С.

Минимальная строительная длина:   от 1,5 до 16 мм кв. -450м

от 25 до 70 мм кв. - 300 м свыше 95 мм кв.     - 200 м.

1.7    Кабели силовые АВВГ, АВВГп, АВВГз, АВВГнг. Кабели силовые бронированные АВВБГ, АВБбШв.

АВВГ, АВВГп, АВВГз, ААВГнг предназначены для передачи и распределения электрической энергии на рабочем напряжении 660 и 1000 В при температуре окружающей среды от -50 до +50°С.

Для дополнительной механической защиты и от воздействия агрессивной среды при прокладке в земле в конструкции кабеля применяют броню и защитный покров. В этом случае кабели будут называться АВВБГ, АВБбШв.

В случае,   когда   жилы   кабеля   уложены   параллельно   друг   другу   -   он называется АВВГп, а также характеризуется как «плоский».

Кабели соответствуют ГОСТ 16442-80.

Токопроводящая жила

Изоляция из ПВХ пластиката

Оболочка из ПВХ пластиката

Схема 3-х жильного кабеля ЛВВГ

Конструкция кабеля:

А) материал и конструкция то ко проводят их жил - алюминиевый проводник.

Б) материал изоляции -- ПВХ пластикат с отличительной окраской:

2-х жильные: голубая и любого другого цвета.

3-х жильные: голубая, желто- (слепая и любого другого цвета.

4-х жильные: голубая, три жилы разных цветов.

5-ти жильные: голубая, желто-зеленая  и три жилы разных цветов.

Возможны  два   варианта   расцветки:   сплошная  окраска,   продольная   полоса шириной не менее одного миллиметра.

В) заполнение в кабелях АВВГз:  ПВХ пластикат.

Г)  материал  оболочки:   ПВХ  пластикат,  в  кабелях  АВВГнг:     ПВХ  пластикат пониженной горючести.

Д) защитный покров:   АВВГ   -      отсутствует.

АВВБГ  - броня из двух стальных лент.

АВБбШв -броня из двух стальных лент, затем ПВХ пластикат.

Кабели всех мирок не поддерживают трение при одиночной прокладке.

Возможное количество жил - I, 2, 3, 4, 5.

Основные технические и электрические параметры кабеля АВВГ напряжением

| Количество основных жил х сечение | Наружный диаметр кибслн, мм | Масса кабели, кг/км | Длительно допустимый ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1x2,5 | 5,4 | 34 | 30 |
| 1x4 | 6 | 44,2 | 40 |
| 1x6 | 6,5 | 53,3 | 51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1x10 | 7,8 | 77,2 | 69 |
| 1x16 | 9,3 | 113 | 93 |
| 1x25 | 11,6 | 157 | 122 |
| 1x35 | 12,7 | 194 | 151 |
| 1x50 | 14,5 | 265 | 189 |
| 2х2,5п | 5,4x8,3 | 58,8 | 25 |
| 2x4 | 6,0x9,7 | 79,5 | 34 |
| 2x6 | 7,1x11,3 | 110 | 43 |
| 2х10 | 8,4x13,7 | 162 | 58 |
| 2x16 | 9,3x15,6 | 215 | 77 |
| 3x2,5 | 9,4 | 88,6 | 21 |
| 3x4 | 10,8 | 119 | 29 |
| 3x6 | 4,9 | 145 | 37 |
| 3x10 | 14,5 | 216 | 50 |
| 3x16 | 16,5 | 290 | 67 |
| 3x25 | 21,9 | 431 | 88 |
| 3x35 | 24,7 | 539 | 109 |
| 3x4+2,5 | 11,2 | 136,8 | 29 |
| 3x6+4 | 12,9 | 172 | 37 |
| 3x10+6 | 15,3 | 247,9 | 50 |
| 3x16+10 | 18,6 | 359,8 | 67 |
| 5х25+16 | 23,3 | 509,8 | 88 |
| 3x35+25 | 27,2 | 675,6 | 109 |
| 3x50+35 | 31,2 | 919,5 | 136 |
| 4x2,5 | 10,1 | 106,4 | 21 |
| 4x4 | 11,8 | 144,4 | 29 |
| 4x6 | 12,9 | 178,7 | 37 |
| 4x10 | 15,9 | 269,3 | 50 |
| 4x16 | 18,6 | 379,8 | 67 |
| 4x25 | 24,5 | 544,5 | 88 |
| 4x35 | 27,3 | 706,5 | 109 |
| 4x50 | 31,5 | 1093,7 | 136 |
| 4x70 | 31,45 | 1452,4 |  |
| 4x95 | 35,83 | 1918,8 |  |
| 4x120 | 39,09 | 2168,2 |  |
| 4x150 | 43,71 | 2615,3 |  |
| 4x240 | 55,82 | 4383,8 |  |

Технические и эксплуатационные характеристики:

Температура эксплуатации кабеля: от минус 50 до +50°С.

Рекомендуемая температура при прокладке: от минус 7 до +50° С.

Минимальная строительная цена: от 1,5 до 16 мм кв. -450 м

от 25 до 70 мм кв. - 300 м

свыше 95 мм ко. - 200 м.

1.8    Кабели ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпБ.

ТППэн кабель городской телефонный. Предназначен для эксплуатации в местных телефонных сетях с номинальным напряжением до 145 В и постоянным напряжением до 315 и 200 В, соответственно.

Применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах (не угольных), по степам зданий и подвесных воздушных линиях связи (па тросе).

Кабели соответствуют ГОСТ 22498-88.

ТППэпБ   имеет наружный покров битум-пряжа-битум-меловое или слюдяное покрытие.

ТППэпБГ наружного покрытия не имеет.

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - однопроволочная (монолитная) медная

б)	материал изоляции и оболочки - полиэтилен

в)	материал экрана -алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента.

Количество пар (данные кабели характеризуются количеством пар, а не жил): 5, 10,20,30,50, 100, 150,200,300,400,500,600,700,800,900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800,2000,2400.

Диаметр жил: 0,32; 0,4; 0,5; 0,64.

Количество пар в зависимости от сечения:    0,32 -  от 10 до 2400 пар

0,4 -   от 10 до 1200 пар

0,5 -   от 5 до 900 пар

0,64-  от 10 до 500 пар.

Условия эксплуатации:              ТППэп   - от минус 50 до+ 60° С

ТППэпЗ- от минус 50 до + 50"С.

Кабель ТППэпБ может применяться для прокладки в грунте всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью, не подверженным мерзлотным деформациям. А ТППэпБГ - для прокладки в коллекторах, тоннелях, шахтах.

Температура прокладки: не ниже минус 20°С.

Строительная длина:   от	5 до 20 пар — 500 м

от	30 до 50 пар — 400 м

от	100 до 150 пар — 300 м

от	200 до 300 пар — 250 м

от	400 до 600 пар — 200 м

от	700 до 1200 пар — 500 м

от 1400 до 2400 пар- 125м.

1.9   Кабели контрольные КВВГ, КВВГэ, КВВГнг.

Кабели контрольные бронированные КВВБГ, КВБбШв.

КВВГ, КВВГэ, КВВГнг, КВВБГ, КВБбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных напряжением до 660 В частотой до 100 ГЦ переменного тока или 1000 В постоянного тока, при температуре окружающей среды от минус 50 до +50° С.

Кабели необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей.

Кабели соответствуют ГОСТ 1508-78.

Токопроводящая жила

Изоляция

Защитная оболочка

Схема 7-ми жильного кабеля КВВГ

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - однопроволочный медный проводник

б)	материал изоляции - ПВХ пластикат, каждая изолированная жила имеет цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил

в)	промежуточная оболочка (заполнение) в марках буквой «з» - ПВХ пластикат

г)	наружная оболочка, защитный покров:

КВВГ - ПВХ пластикат

КВВГэ - экран из алюминиевой фольги, затем ПВХ пластикат

КВВГнг - не поддерживающий горение ПВХ пластикат

КВВБГ - ПВХ пластикат, затем броня из двух стальных лент

КВБбШв - броня из двух стальных лент, затем ПВХ пластикат.

Кабели всех марок не поддерживают горение при одиночной прокладке.

Возможное количество жил при сечении жилы 1,5 мм кв. - 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27,37,52,61.

Возможное количество жил при сечении жилы 2,5 мм кв. - 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27,37.

Возможное количество жил при сечении жилы 4 и 6 мм кв. - 4, 7, 10.

Основные технические параметры кабеля КВВГ:

| Количество основных жил х сечение | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4x1,5 | 9,2 | 125 |
| 5x1,5 | 9,9 | 147 |
| 7x1,5 | 10,7 | 190 |
| 10x1,5 | 13,3 | 263 |
| 14x1,5 | 14,3 | 344 |
| 19x1,5 | 15,9 | 448 |
| 27x1,5 | 19,2 | 632 |
| 37x1,5 | 21,4 | 834 |
| 4х2,5 | 10,1 | 169 |
| 5x2,5 | 11,1 | 204 |
| 7x2,5 | 11,9 | 267 |
| 10x2,5 | 14,8 | 371 |
| 14x2,5 | 16,1 | 513 |
| 19x2,5 | 17,8 | 659 |
| 27x2,5 | 21,6 | 915 |
| 37x1,5 | 24,5 | 1238 |

Технические и эксплуатационные характеристики:

Температура эксплуатации кабеля: от минус 50 до+50 С.

Рекомендуемая температура при прокладке: от +7 до +50°С.

Минимальная строительная длина:  150 м.

1.10   Кабели контрольные АКВВГ, АКВВГэ, АКВВГнг. Кабели контрольные бронированные АКВВБГ, АКВБбШв.

АКВВГ, АКВВГэ, АКВВГнг, АКВВБ, АКВВБГ, АКВБбШв предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных систем напряжением до 660 В частотой до 100 ГЦ переменного тока, или 1000 В постоянного тока, при температуре окружающей среды от -50 до +50".С.

Кабели необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей.

Кабели соответствуют ГОСТ 1508-78.

Токопроводящая жила

Изоляция

Защитная оболочка

Схема 7-ми жильного кабеля АКВВГ

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - алюминиевый проводник

б) материал   изоляции - ПВХ  пластикат, каждая  изолированная жила  имеет цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил

в)	промежуточная   оболочка  (заполнение)  -   в   марках   с   буквой   «з»   -   ПВХ пластикат

г)	наружная оболочка, защитный покров:
АКВВГ - ПВХ пластикат

АКВВГэ - экран из алюминиевой фольги, затем ПВХ пластикат

АКВВГнг - не поддерживающий горение ПВХ пластикат

АКВВБГ - ПВХ пластикат, затем броня из двух стальных лент

АКВБбШи - броня из двух стальных лент, затем ПВХ пластикат.

Кабели всех марок не поддерживают горение при одиночной прокладке.

Возможное количество жил при сечении жилы 2,5 мм кв. - 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27,37.

Возможное количество жил при сечении жилы 4 и 6 мм кв. - 4, 7, 10.

Основные технические и электрические параметру кабеля АКВВГ:

| Количество основных жил х сечение | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- |
| 4x2,5 | 10,1 | 107 |
| 5x2,5 | 11,1 | 126 |
| 7x2,5 | 11,9 | 157 |
| 10x2,5 | 14,8 | 215 |
| 14x2,5 | 36,1 | 275 |
| 19x2,5 | 17,8 | 363 |
| 27x2,5 | 21,6 | 494 |
| 37x2,5 | 24,5 | 662 |

Данная таблица составлена по справочным данным завода-изготовителя ЗАО «СИБКАБЕЛЬ».

Технические и эксплуатационные характеристики: Температура эксплуатации кабеля: от минус 50 до +50 градусов С. Рекомендуемая температура при прокладке: от минус 7 до +50 градусов С. Минимальная строительная длина:  150 м.

1.11   Кабель МКЭШ.

Кабель монтажный многожильный экранированный с ПВХ изоляцией и оболочкой. Предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при напряжении до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или до 700 В постоянного тока.

Кабель соответствует стандарту ГОСТ 10348-80.

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - медная луженная многопроволочная жила

б)	материал изоляции - ПВХ пластикат

в)	материал и конструкция экрана - оплетка из медных проволок

г)	материал оболочки - ПВХ пластикат.
Количество жил - 2, 3, 5, 7, 10, 14.

Ряд сечений-0,35; 0,5; 0,75. Конструктивные данные кабеля МКЭШ:

| Количество жил | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| --- | --- | --- |
|  | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| 2 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 61 | 68 | 80 |
| 3 | 7,7 | 8,0 | 8,5 | 64 | 73 | 86 |
| 5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 97 | ПО | 130 |
| 7 | 9,6 | 10,0 | 10,8 | 113 | 132 | 160 |
| 10 | 12,4 | 13,0 | 14,0 | 158 | 180 | 227 |
| 14 | 13,2 | 13,9 | 15,0 | 190 | 219 | 280 |

Условия эксплуатации:   от минус 50 до 70 град. С.

Кабель стоек к воздействию вибрационных и ударных нагрузок и воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35° С.

1.12   Кабели ААБл, ААБлГ, АСБ.

Кабели с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом и алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них. Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1, 6, 10 кВ переменного тока частотой до 50 Гц. Могут также использоваться в сетях постоянного тока при напряжениях в 2,5 раза выше номинального напряжения.

Кабели соответствуют стандарту ГОСТ 18410-73.

конструкция кабеля ААБл:

а)материал и конструкция жил - однопроволочная (ож), комбинированная (к),многопроволочная спрессованная (ми);  материал - алюминий

б)	материал изоляции - пропитанная бумага

в)	материал оболочки - алюминий

г)	конструкция подушки - битум - ленты пластмассовые - битум - бумага -битум

д)	материал брони - стальные ленты

с) материал и конструкция наружного покрова - битум - ст. пряжа - битум - меловое или слюдяное покрытие

Количество жил:      ном. напр.   1 кВ:  3 или 4

ном. напр. 6  кВ:  3

ном. напр. 10 кВ: 3

ном.напр.   1 кВ, количество жил 3: 35,50,70,95, 120, 150,185,240

ном.напр.  1 кВ, количество жил 4: 35,50,70,95, 120, 150,185,240

ном.напр. 6кВ: 35,50,70,95, 120, 150, 185,240

ном. напр. 10 кВ: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

Условия эксплуатации ААБп:   от минус 50 до +50 град.С.

Кабель без предварительного прогрева прокладывается при температуре окружающей среды не ниже 0 град.С.

Преимущественная область применения: в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, если кабель не подвергается растягивающим усилиям, и по эстакадам, мостам при наличии опасности механических повреждений.

ААБ2л применяется для прокладки в земле (траншеях) с повышенной коррозионной активностью, если кабель при эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям.

Конструкция кабеля ААБлГ:

а)	материал и конструкция жил - однопроволочная (ож), комбинированная (к),
многопроволочная спрессованная; материл -алюминий

б)	материал изоляции - пропитанная бумага
в)  материал оболочки - алюминий

г)	конструкция подушки - битум - ленты пластмасс - битум - бумага - битум

д)	материал брони - стальные ленты

е)	материал и конструкция наружного покрова отсутствует.

Количество жил:    ном.напр.   1 кВ: 3 или 4

ном.напр. 6 кВ: 3

ном.напр. 10 кВ: 3

Ряд сечений жил;  ном.напр.   1 кВ, количество жил 3:  35,50,70,95,120,150,185,240

ном.напр.  1 кВ, количество жил 4: 35,50,70,95, 120, 150,185,240

ном.напр. 6кВ: 35,50,70,95,120,150,185,240

ном.налр. 10 кВ: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

Условия эксплуатации ААБлГ:   от минус 50 до +50°.С.

Кабель без предварительного прогрева прокладывается при температуре окружающей среды не ниже 0 град.С.

Преимущественная область применения: в помещениях, туннелях, каналах, коллекторах, производственных помещениях. В частности на эстакадах при наличии опасности механических повреждений.

1.13   Кабель АСБ.

Конструкция кабеля:

а)	материал и конструкция жил - однопроволочная (ож), комбинированная (к),
многопроволочная спрессованная; материал - алюминий

б)	материал изоляции - пропитанная бумага

в)	материал оболочки - свинец

г)	конструкция подушки: битум - бумага - битум - бумага - битум

д)	материал брони стальные ленты

е)	материал и конструкция наружного покрова:    битум - ст.пряжа - битум -
меловое или слюдяное покрытие

Количество жил:         ном.напр.   I кВ: 3 или 4

ном.напр. 6 кВ: 3

ном.напр. 10 кВ: 3

ном.напр.  I кВ, количество жил 3: 35, 50, 70, 95, 120, 150,185,240

ном.напр.   1 кВ, количество жил 4: 35,50,70,95,320,150,185,240

ном.напр. 6 кВ: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

ном.напр. 10 кВ: 35,50,70,95, 120, 150, 185,240

Условия эксплуатации АСБ:   от минус 50 до +50 град.С.

Преимущественная область применения:   в земле (траншеях), с низкой и средней коррозионной активностью, если кабель при эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям.

Конструктивные данные кабелей ААБл, ААБлГ, АСБ:

| Число ЖИЛ и сечение | Напряжение, кВ |
| --- | --- |
|  | 1 | 6 | 10 |
|  | Наружный диаметр, мм | Расчета я масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | Расчет- ная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | Расчет- ная масса, кг/км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кабель ААБл |
| 3x35 | 30,1 | 1304 | 36,3 | 1863 | 40,2 | 2204 |
| 3x50 | 31,7 | 1499 | 37,8 | 2039 | 41,7 | 2436 |
| 3x70 | 36,4 | 1959 | 42,4 | 2570 | 45,4 | 2987 |
| 3x95 | 39,5 | 2342 | 45,4 | 2963 | 49,3 | 3400 |
| 3x120 | 42,8 | 2784 | 48,1 | 3385 | 51,9 | 3802 |
| 3x150 | 45,5 | 3192 | 50,7 | 3825 | 54,7 | 4308 |
| 3x185 | 48,8 | 3717 | 53,6 | 4353 | 57,7 | 4844 |
| 3x240 | 51,2 | 4206 | 60,0 | 5355 | 64,0 | 5922 |
| 3x50+1x25 | 34,4 | 1725 | - | - | - | - |
| 3x70+1x35 | 38,9 | 2237 | - | - | - | - |
| 3x95+1x50 | 42,7 | 2700 | - | - | - | - |
| 3x120+1x70 | 46,0 | 3136 | - | - | - | - |
| 3x150+1x70 | 49,8 | 3675 | - | , | - | - |
| 3x185+1x95 | 53,8 | 4297 | - | - | - | - |
| 4x35 | 33,4 | 1596 | - | - | - | - |
| 4x50 | 36,4 | 1897 | - | - | - | - |
| 4x70 | 41,1 | 2500 | - | - | - | - |
| 4x95 | 42,0 | 2741 | - | - | - | - |
| 4x120 | 47,8 | 3399 | - | - | - | - |
| 4x150 | 48,8 | 3832 | - | - | - | - |
| 4x185 | 51,5 | 4379 | - | - | - | . |
| 4x240 | 60,4 | 5227 | - | - | - | - |
| Кабель ААБлГ |
| 3x35 | 24,9 | 1116 | 31,1 | 1637 | 35,0 | 1823 |
| 3x50 | 27,1 | 1330 | 33,2 | 1838 | 37,1 | 2250 |
| 3x70 | 31,2 | 1730 | 37,2 | 2308 | 41,0 | 2690 |
| 3x95 | 34,9 | 2147 | 40,8 | 2725 | 44,7 | 3136 |
| 3x120 | 38,2 | 2556 | 43,5 | 3120 | 47,3 | 3508 |
| 3x150 | 40,9 | 2950 | 46,1 | 3542 | 50,1 | 3996 |
| 3x185 | 42,2 | 3450 | 49,0 | 4051 | 53,1 | 4512 |
| 3x240 | 50,9 | 4398 | 55,4 | 5010 | 59,4 | 5556 |
| 3x50+1x25 | 29,2 | 1528 | - | - | - | - |
| 3x70+1x35 | 33,7 | 1997 | - | - | - | - |
| 3x95+1x50 | 37,5 | 2543 | - | - | - | - |
| 3x120+1x70 | 40,8 | 2969 | - | - | - | - |
| 3x150+1x70 | 44,6 | 3486 | - | - | - | - |
| 3x185+1x95 | 48,6 | 4093 | - | - | - | - |
| 4x35 | 28,2 | 1440 | - | - | - | - |
| 4x50 | 31,2 | 1771 | - | - | - | - |
| 4x70 | 35,9 | 2253 | - | - | - | - |
| 4x95 | 36,8 | 2588 | - | - | - | - |
| 4x120 | 42,6 | 3224 | - | - | - | - |
| 4x150 | 43,6 | 3525 | - | - | - | - |
| 4x185 | 46,3 | 4054 | - | - | . - | - |
| Кабель АСБ, АСБл, АСБ2л |
| 3x35 | 30,1 | 1947 | 36,3 | 2777 | 40,2 | 3341 |
| 3x50 | 31,7 | 2157 | 37,7 | 2928 | 41,7 | 3540 |
| 3x70 | 36,4 | 2890 | 42,4 | 3840 | 46,2 | 4471 |
| 3x95 | 39,4 | 3316 | 45,4 | 4268 | 49,2 | 4903 |
| 3x120 | 42,7 | 3874 | 48,0 | 4770 | 51,9 | 5467 |
| 3x150 | 45,4 | 4458 | 50,6 | 5400 | 54,5 | 6100 |
| 3x185 | 48,7 | 5109 | 53,4 | 6029 | 57,4 | 6866 |
| 3x240 | 55,3 | 6548 | 59,9 | 7560 | 63,7 | 8371 |
| 3x50+1x25 | 34,4 | 2593 | - | - | - | - |
| 3x70+1x35 | 38,9 | 3375 | - | - | - | - |
| 3x95+1x50 | 42,7 | 4020 | - | - | - | - |
| 3x120+1x70 | 46,0 | 4517 | - | - | - | - |
| 3x150+1x70 | 49,7 | 5252 | - | - | - | - |
| 3x185+1x95 | 53,6 | 6058 | - | - | - |  |
| 4x35 | 33,4 | 2353 | - | - | - | - |
| 4x50 | 36,2 | 2687 | - | - | - | - |
| 4x70 | 41,1 | 3674 | - | - | - | - |
| 4x95 | 41,9 | 3857 | - | - | - | - |
| 4x120 | 47,7 | 4831 | - | - | - | - |
| 4x150 | 48,8 | 5480 | - | - | - | - |
| 4x185 | 51,5 | 6208 | - | - | - | - |

Таблица составлена по справочным данным завода ОАО «МОСКАБЕЛЬ»

1.14    Кабель ААШв

Кабель с алюминиевыми  жилами  с  бумажной   изоляцией,  пропитанной вязким составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1, 6, 10 кВ переменного тока частотой до 50 Гц. Может также использоваться в сетях постоянного тока при напряжениях в 2,5 раза выше номинального напряжения.

Кабель соответствует стандарту ГОСТ 18410-73.

Конструкция кабеля;

а)	материал и конструкция жил - однопроволочная (ож), комбинированная (к),
много про вол очная спрессованная (ми); материал - алюминий

б)	материал изоляции - пропитанная бумага
и) материал оболочки - алюминий

г) материал и конструкция наружного покрова: битум -лепта пластмасс - ПВХ шланг

Количество жил;   ном.напр.  1 кВ: 3 или 4

ном.напр. 6 кВ:  3

ном.напр. 10 кВ: 3

Ряд сечений жил:  ном.напр.   1 кВ, количество жил 3: 35,50,70,95, 120, 150,185,240

ном.напр.  1 кВ, количество жил 4: 35, 50, 70, 95, 120, 150,185,240

ном.напр. 6 кВ:  35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

ном.напр. 10 кВ:  35,50,70,95, 120, 150, 185,240

Условия эксплуатации АСБ:  от минус 50 до +50 град.С.

Преимущественная область применения: в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью; в шахтах, не опасных по газу и пыли, если кабель не подвергается растягивающим усилиям; каналах; коллекторах; производственных помещениях, в частности, пожароопасных; на эстакадах при наличии опасности механических повреждений.

Конструктивные данные кабеля ААШв:

| Число жил и сечение | Напряжение, кВ |
| --- | --- |
|  | 1 | 6 | 10 |
|  | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3x35 | 23,3 | 791 | 29,9 | 1257 | 33,8 | 1541 |
| 3x50 | 25,3 | 980 | 31,4 | 1407 | 35,7 | 1757 |
| 3x70 | 30,0 | 1365 | 36,4 | 1885 | 40,2 | 2222 |
| 3x95 | 33,1 | 17JJ | 39,4 | 2242 | 43,3 | 2606 |
| 3x120 | 36,8 | 2090 | 42,0 | 2588 | 46,3 | 2969 |
| 3x150 | 39,5 | 2451 | 45,1 | 3017 | 49,0 | 3425 |
| 3x185 | 42,8 | 2909 | 48,0 | 3492 | 52,1 | 3906 |
| 3x240 | 49,9 | 3817 | 54,4 | 4377 | 58,8 | 4982 |
| 3x50+1x25 | 28,0 | 1165 | - | - | - | - |
| 3x70+1x35 | 32,5 | 1576 | - | - | - | - |
| 3x95+1x50 | 36,7 | 2008 | - | - | - | - |
| 3x120+1x70 | 40,0 | 2388 | - | - | - | - |
| 3x150+1x70 | 43,8 | 2852 | - | - | - | - |
| 3x185+1x95 | 48,2 | 3443 | - | - | - | - |
| 4x35 | 27,0 | 1055 | - | - | - | - |
| 4x50 | 30,0 | 1299 | - | - | - | - |
| 4x70 | 34,7 | 1805 | . | - | - | - |
| 4x95 | 36,0 | 2082 | - | - | - | - |
| 4x120 | 41,8 | 2617 | - | - | - | - |
| 4x150 | 42,8 | 3020 | - | - | - | - |
| 4x185 | 45,9 | 3555 | - | - | -. | - |
| 4x240 | 54,8 | 4762 | - | - | - | - |

Таблица составлена по справочным данным завода ОАО «МОСКАБЕЛЬ»

1.15   Кабель КГЭШ ТУ 16.К73.012-95

Кабель силовой гибкий экранированный. Предназначен для присоединения шахтных передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение до 1140 В на основных и до 220 В на вспомогательных жилах.

Конструкция кабеля:

а)	материал  и  конструкция  жил  - многопроволочная жила, скрученная  из медных проволок

б)	материал изоляции - резина типа РТИ-1 (в марке не отображается)

в)	электропроводящие экраны - резина типа РЭ-2 (в марке не отображается)

г)	материал оболочки -двухслойная, наружный слой - резина типа РШН-1

Условия эксплуатации КГЭШ: от минус 30 до 50 град.С.

Строительная длина:    сечение основных жил до 35 кв.мм включительно - не

менее 150м;   сечение основных жил от 50 кв.мм и выше - не менее 125 м.

| Конструктивные данные кабеля КГЭШ: |  |
| --- | --- |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 3x4+1x2,5 | 21,62 | 659,53 |  |
| 3x6+1x4 | 25 | 903,33 |  |
| 3x10+1x6 | 26,49 | 1098,17 |  |
| 3x16+1x10 | 30,93 | 1564,39 |  |
| 3x25+1x10 | 34,37 | 2010,58 |
| 3x35+1x10 | 36,52 | 2420,1 |
| 3x50+1x10 | 40,82 | 3009,03 |
| 3x70+1x10 | 45,47 | 3990,68 |
| 3x95+1x10 | 51,28 | 5202,1 |
| 3x4+1x2,5+1x1,5 | 23,7 | 854,65 |
| 3x6+1x4+3x2,5 | 27,36 | 1100,79 |
| 3x10+1x6+3x2,5 | 29,72 | 1379,85 |
| 3x16+1x10+3x2,5 | 33,4 | 1831,58 |
| 3x25+1x10+3x4 | 36,6 | 2265,1 |
| 3x35+1x10+3x4 | 39,6 | 2769,21 |
| 3x50+1x10+3x4 | 43,6 | 3362,5 |
| 3x70+1x10+3x4 | 47,0 | 4230,6 |
| 3x95+1x10+3x4 | 52,4 | 5420,34 |

1.16    Кабели КГЭ ТУ I6.K73.02-88

Кабель силовой гибкий экранированный. Предназначен для присоединения экскаваторов   угольных   разрезов   и   других   передвижных   механизмов   или электроустановок   к   электрическим   сетям   с   изолированной   нейтралью   на напряжение 6000 В на основных и 380 В на вспомогательных жилах.

Конструкция кабеля:

а)	материал  и  конструкция  жил - многопроволочная жила, скрученная  из медных проволок

б)	материал изоляции - резина типа РТИ-1

в)	индивидуальные экраны - резина типа РЭМ-3

г)	поясной экран - резина типа РЭМ-1

д)	материал оболочки - резина типа РШ-1

| Конструктивные данные кабеля КГЭ: |
| --- |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
| 1 | 2 | 3 |
| 3x10+1x6 | 39,24 | 1098,17 |
| 3x16+1x6 | 41,82 | 1564,39 |
| 3x25+1x10 | 45,25 | 2010,58 |
| 3x35+1x10 | 47,41 | 2420,10 |
| 3x50+1x16 | 51,71 | 3009,03 |
| 3x70+1x16 | 60,08 | 3990,68 |
| 3x95+1x25 | 65,03 | 5202,10 |
| 3x10+1x6+1x6 | 39,24 | 1379,85 |
| 3x16+1x6+1x6 | 41,82 | 1831,58 |
| 3x25+1x10+1x6 | 45,25 | 2265,1 |
| 3x35+1x10+1x6 | 47,41 | 2769,21 |
| 3x50+1x16+1x10 | 51,71 | 3362,50 |
| 3x70+1x6+1x10 | 60,08 | 4230,60 |
| 3x95+1x25+1x10 | 65,03 | 5420,34 |

Условия эксплуатации КГЭ; от минус 40 до 50 град.С.

Строительная длина:    сечение основных жил до 35 кв.мм включительно – не менее 150м; сечение основных жил от 50 кв.мм и выше - не менее 125 м.

2.    ПРОВОД

2.1   Провода А, АС.

А, АС - провод неизолированный для воздушных линий электропередач. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

А-материал жилы (алюминии)

С - наличие и материал сердечника (сталь)

Провода соответствуют стандарту ГОСТ 839-80.

Повив из алюминиевых проволок

Сердечник из стальной проволоки

конструкция провода:

а)	материал    и    конструкция    жилы алюминиевых проволок

б)	материал   и   конструкция   сердечника   -   одно-   или   многопроволочный, скрученный из стальных проволок (для провода АС).

| Провод А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное сечение | Число проволок и их диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Масса провода, кг/км | Расчетная длина, м/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 7x1,7 | 5,10 | 43,0 | 23,25 |
| 25 | 7x2,13 | 6,39 | 68,0 | 14,7 |
| 35 | 7х2,5 | 7,50 | 94,0 | 10,64 |
| 50 | 7х3,00 | 9,00 | 135,0 | 7,40 |
| 70 | 7х3,55 | 10,65 | 189,0 | 5,59 |
| 95 | 7x4,10 | 12,30 | 252,0 | 3,97 |
| 120 | 19x2,8 | 14,00 | 321,0 | 3,11 |

Провод АС

| Номинальное сечение | Число проволок и их диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Масса провода, кг/км | Ра с четна длина, м/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевая часть | Стальной сердечник |  |  |  |
| 10/1,8 | 6x1,5 | 1x1,5 | 4,50 | 42,7 | 23,42 |
| 16/2,7 | 6x1,85 | 1x1,85 | 5,55 | 64,9 | 15,41 |
| 25/4,2 | 6x2,30 | 1x2,30 | 6,90 | 100,3 | 9,97 |
| 35/6,2 | 6x2,80 | 1x2,80 | 8,40 | 148,6 | 6,73 |
| 50/8,0 | 6x3,20 | 1x3,20 | 9,60 | 195,0 | 5,13 |
| 70/11,0 | 6x3,80 | 1x3,80 | 11,40 | 273,5 | 3,65 |
| 95/16,0 | 6x4,50 | 1x4,50 | 13,50 | 384,1 | 2,60 |
| 120/19,0 | 26x2,40 | 7x1,85 | 15,20 | 470,9 | 2,12 |
| 120/27,0 | 30x2,20 | 7x2,20 | 15,40 | 522,4 | 1,91 |
| 150/19,0 | 24x2,80 | 7x1,85 | 16,80 | 553,8 | 1,80 |
| 1 50/24,0 | 26x2,70 | 7x2,10 | 17,10 | 599,5 | 1,67 |

Пример: АС 16/2,7

А - материал жилы (алюминий)

С- наличие и материал сердечника (сталь)

16 –сечение алюминиевой части, мм2

2,7 - сечение стального сердечника, мм2.

Условия эксплуатации А: от минус 60 до +40 град.С (длительно допустимая температура провода в процессе эксплуатации не должна превышать 90 град.С).

Строительная длина провода АС

| Номинальное | сечение, мм2: |
| --- | --- |
| 10/1,8 | 3000м |
| 16/2,7 | 3000м |
| 25/4,2 | 3000м |
| 35/6,2 | 3000м |
| 50/8,0 | 3000м |
| 70/11,0 | 2000м |
| 95/16,0 | 1500м |
| 120/19,0 | 2000м |
| 120/27,0 | 2000м |

Строительная длина провода А

Номинальное сечение, мм2:

16                      4500м

25,35                 4000м

50                      3500м

70                      2500м

95                      2000м

120                    1500м

| 150/19,0 | 2000м |
| --- | --- |
| 150/24,0 | 2000м |

2.2   Провод РКГМ

Провод силовой повышенной гибкости (и термостойкости). Предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В и частотой до 400 Гц.

Провод соответствует стандарту ТУ 16.К80-09-09.

Конструкция провода:

а)	материал и конструкция жилы - многопроволочная, скрученная из медных проволок

б)	материал и конструкция изоляции - кремний органическая резина в оплетке из стекловолокна, пропитанная эмалью или теплостойким лаком.

Количество жил -1.

Номинальное сечение жилы: 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 16; 25;35; 50; 70; 95; 120.

Технические характеристики:

| Номинальное сечение жилы, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,75 | 3,5 | 18,4 |
| 1,0 | 3,6 | 21,0 |
| 2,5 | 4,6 | 41,7 |
| 4,0 | 5,4 | 58,9 |
| 6,0 | 6,3 | 86,1 |
| 10,0 | 7,6 | 128,0 |
| 16,0 | 9,2 | 199,0 |
| 25,0 | 10,9 | 301,0 |
| 35,0 | 12,2 | 403,1 |
| 50,0 | 14,1 | 549,0 |
| 70,0 | 16,5 | 755,0 |
| 95,0 | 18,6 | 1018,0 |
| 120,0 | 20,5 | 1280,0 |

Условия эксплуатации: от минус 60 до +180 град.С.

Предназначен для работы при напряжении 660 В частотой до 400 Гц при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.

Как правило, в промышленности используется для подключения печей и в помещениях с повышенной температурой.

В бытовых условиях - оптимальный провод для силовой и осветительной проводки в банях, саунах и т.п.

2.3   Провод ПЩ

Провод для щеток электрических машин, гибкий.

Без изоляции.

Провод соответствует стандарту ТУ 16-705.467-87.

Конструкция провода:

а) материал и конструкция жилы - многопроволочная, скрученная из медных проволок

Количество жил - 1.

Технические характеристики:

| Номинальное сечение | Расчетный диаметр | Расчетная масса, кг/км | Расчетная длина, м/кг | Допустимая токовая нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,04 | 0,30 | 0,40 | 2500 | 1,15 |
| 0,06 | 0,34 | 0,56 | 1785,7 | 2,00 |
| 0,07 | 0,37 | 0,71 | 1408,45 | 2,10 |
| 0,09 | 0,40 | 0,83 | 1204,82 | 2,70 |
| 0,12 | 0,54 | 1,23 | 813,0 | 3,20 |
| 0,13 | 0,60 | 1,33 | 751,88 | 3,40 |
| 0,16 | 0,65 | 1,55 | 645,16 | 3,90 |
| 0,18 | 0,68 | 1,66 | 602,41 | 4,30 |
| 0,20 | 0,75 | 1,84 | 543,48 | 4,90 |
| 0,25 | 0,75 | 2,30 | 434,78 | 5,50 |
| 0,30 | 0,85 | 2,84 | 352,11 | 6,00 |
| 0,35 | 0,95 | 3,32 | 301,2 | 7,00 |
| 0,50 | 1,05 | 4,46 | 224,21 | 9,00 |
| 0,70 | 1,50 | 6,59 | 151,75 | 11,00 |
| 0,75 | 1,50 | 7,14 | 140,05 | !2,00 |
| 1,00 | 1,80 | 8,79 | 113,76 | 15,00 |
| 1,25 | 2,00 | 10,85 | 92,16 | 17,5 |
| 1,5 | 2,20 | 14,18 | 70,52 | 19,0 |
| 1,60 | 2,20 | 15,35 | 65,14 | 20,0 |
| 2,0 | 2,40 | 19,57 | 51,10 | 24,0 |
| 2,5 | 2,70 | 22,80 | 43,86 | 26,0 |
| 3,2 | 3,00 | 30,40 | 32,89 | 32,0 |
| 4,0 | 3,12 | 38,0 | 26,31 | 38,0 |
| 5,0 | 3,94 | 57,52 | 17,38 | 50,0 |
| 8,0 | 4,36 | 77,50 | 12,9 | 60,0 |
| 10,0 | 4,74 | 93,46 | 10,7 | 75,0 |
| 12,5 | 5,70 | 115,80 | 8,63 | 85,0 |
| 16,0 | 6,37 | 160,2 | 6,24 | 100,0 |

Условия эксплуатации: от минус 60 до 230 град.С. Допускается применение в качестве провода заземления.

2.4 Провода обмоточные эмалированные

ПЭТВ-1, ПЭТВ - 2, ПЭТ-155 - провода обмоточные круглого сечения в диапазоне 0,063 - 2,5 мм (указывается диаметр сечения, а не площадь). Применяются для изготовления обмоток электрических машин, приборов, электродвигателей. Количество измеряется в килограммах, провод упаковывается путем наматывания на пластмассовые или деревянные катушки, средняя намотка 15 или 20 кг.

Основные конструктивные параметры и электрические характеристики  марки ПЭТВ-2:

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Пробивное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,060 | 0,081 | 0,0300 | 450 |
| 0,063 | 0,085 | 0,0330 | 450 |
| 0,071 | 0,095 | 0,0398 | 500 |
| 0,080 | 0,105 | 0,0509 | 500 |
| 0,090 | 0,117 | 0,0634 | 600 |
| 0,100 | 0,129 | 0,0774 | 600 |
| 0,112 | 0,148 | 0,0953 | 1700 |
| 0,120 | 0,153 | 0,1042 | 1700 |
| 0,125 | 0,159 | 0,1089 | 1700 |
| 0,130 | 0,165 | 0,1178 | 2000 |
| 0,140 | 0,176 | 0,1470 | 2000 |
| 0,150 | 0,190 | 0,1688 | 2000 |
| 0,160 | 0,199 | 0,1945 | 2000 |
| 0,170 | 0,210 | 0,2196 | 2200 |
| 0,180 | 0,222 | 0,2437 | 2200 |
| 0,190 | 0,234 | 0,2713 | 2200 |
| 0,200 | 0,245 | 0,2985 | 2200 |
| 0,210 | 0,258 | 0,3279 | 2500 |
| 0,224 | 0,272 | 0,3752 | 2500 |
| 0,236 | 0,285 | 0,4165 | 2500 |
| 0,250 | 0,301 | 0,4664 | 2500 |
| 0,265 | 0,319 | 0,5240 | 2800 |
| 0,280 | 0,334 | 0,5807 | 2800 |
| 0,300 | 0,355 | 0,6666 | 2800 |
| 0,315 | 0,371 | 0,7075 | 2800 |
| 0,335 | 0,393 | 0,7999 | 3100 |
| 0,355 | 0,414 | 0,8961 | 3100 |  |
| 0,380 | 0,441 | 1,0268 | 3100 |  |
| 0,400 | 0,462 | 1,1733 | 3100 |  |
| 0,425 | 0,489 | 1,3245 | 3500 |  |
| 0,450 | 0,516 | 1,4879 | 3500 |  |
| 0,475 | 0,543 | 1,6578 | 3500 |  |
| 0,500 | 0,569 | 1,8271 | 3500 |  |
| 0,530 | 0,601 | 2,0529 | 4000 |  |
| 0,560 | 0,632 | 2,2802 | 4000 |  |
| 0,600 | 0,676 | 2,6176 | 4000 |  |
| 0,630 | 0,706 | 2,8723 | 4000 |  |
| 0,670 | 0,749 | 3,2486 | 4000 |  |
| 0,690 | 0,770 | 3,4454 |  |  |

2.5   Провод нагревательный ПНСВ (ТУ 16.K7I-013)

Предназначен для обогрева монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей при напряжении до 380 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В.

Конструкция провода:

а)	то ко про водящая жила - стальная проволока диаметром 1,2; З мм

б)	изоляция жилы - полиэтилен или поливинилхлоридный пластикат.

Технические и эксплуатационные характеристики: Температура эксплуатации от минус 60 до+50 град.С. Температура прокладки и монтажа от минус 25 до +50 град.С. Максимально допустимая температура эксплуатации до +80 град.С.

Эксплуатационные характеристики:

- провода должны эксплуатироваться при фиксированном монтаже;

- смонтированные провода не должны пересекаться или прикасаться друг к другу;

- расстояние между проводами должно быть не менее 15 мм.

| Диаметр жилы, мм | Наружный диаметр проводя, мм | Масса, кг/км |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 2,7 | 18,5 |
| 3,0 | 5,4 | 70,0 |

3.  СИСТЕМА  КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ  ИЗ  ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Самая главная особенность в конструкции лотков «ОСТЕК-КОМ» - полное отсутствие острых краев и заусенцев. Кромки наглухо закатаны внутрь, что полностью исключает возможность повреждения и травмы при монтаже.

Крышка на лотках замкового типа благодаря особой конструкции замка защелкивается и держится очень прочно без применения метизов.

Предусмотрен такой рисунок перфорации, который позволяет выводить из лотка гофротрубу и кабель, а также крепить лоток к потолку на шпильках прямо через корпус.

Заполняемость лотков и требования по укладке проводов

Способы прокладки проводов и кабелей на лотках

| Габариты, мм | 50x50 | 100x50 | 100x50 | 200x50 | 300x50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезная плошадь сечения, см* | 24,22 | 48,44 | 98,44 | 147,44 | 198,44 |

| Лотки из оцинкованной стали Н=50 мм |
| --- |
| Ширина лотка | Толщина металла, мм | Нагрузка, кг/м | Прогиб, мм (0 |
|  |  | Расстояние между опорами | Расстояние между опорами |
|  |  | L=1.0 м | L=2,0 м | L=3,0 м | L=l,0 м | L=2,0 м | L=3,0 м |
| 100 | 0,6 | 88 | 32 | 19 | 0,91 | 2,8 | 5,4 |
| 200 | 0,6 | 92 | 37 | 21 | 0,92 | 2,9 | 5,6 |
| 300 | 0,6 | ПО | 42 | 24 | 0,94 | 2,9 | 5,7 |
| 400 | 1 | 118 | 51 | 32 | 0,96 | 3,0 | 5,9 |

| Лотки | перфорированные металлические замковые (ЛПМЗ) |
| --- | --- |
| Индекс | Размер, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Упаковка , М |
| ЛПМЗ-50 пр | 50x50x2500 | 0,55 | 0,75 | 20 |
| ЛПМЗ-100пр | 100x50x2500 | 0,55 | 0,95 | 30 |
| ЛПМЗ-200 пр | 200x50x2500 | 0,7 | 1,5 | 15 |
| ЛПМЗ-300 пр | 300x50x2500 | 0,7 | 2.0 | 10 |
| ЛПМЗ-400 | 400x50x2000 | 1,0 | 3,5 | 4 |

| Лотки неперфорированные металлические замковые (ЛНМЗ) |
| --- |
| Индекс | Размер, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Упаковк а, м |
| ЛНМЗ-50 пр | 50x50x2500 | 0,55 | 0,85 | 20 |
| ЛНМЗ-100 пр | 100x50x2500 | 0,55 | 1,15 | 30 |
| ЛНМЗ-200 пр | 200x50x2500 | 0,7 | 1,8 | 15 |
| ЛНМЗ-300 пр | 300x50x2500 | 0,7 | 2,4 | 10 |
| ЛНМЗ-400 | 400x50x2000 | 1,0 | 4,3 | 4 |

| Крышка лотка замковая (КЛЗ) |
| --- |
| Индекс | Размер, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Упаковка, м |
| КЛЗ-50 пр | 50x50x2500 | 0,55 | 0,3 | 60 |
| КЛЗ-100пр | 100x50x2500 | 0,55 | 0,55 | 60 |
| КЛЗ-200 пр | 200x50x2500 | 0,7 | 1,22 | 20 |
| КЛЗ-300 пр | 300x50x2500 | 0,7 | 1,7 | 15 |
| КЛЗ-400 | 400x50x2000 | 1,0 | 3,25 | 4 |

| Набор аксессуаров для монтажа и крепления лотков |
| --- |
| Наименование | Индекс | Размер, мм | Толщина металла, мм | Вес, К Г/1 П Т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Угол внешний (плавный) к лотку 50x50 | УВ-50 | 370x370 | 0,55 | 0,68 |
| Угол внешний (плавный) к лотку 100x50 | УВ-100 | 320x320 | 0,55 | 0,84 |
| Угол внешний (плавный) к лотку 200x50 | УВ-200 | 330x330 | 0,7 | 1,43 |
| Угол внешний (плавный) к лотку 300x50 | УВ-300 | 320x320 | 0,7 | 2,3 |
| Угол внешний (плавный) к лотку 400x50 | УВ-400 | 350x350 | 1,0 | 2,83 |
| Угол плоский 90° (плавный) к лотку 50x50 | УПП-50 | 300x300 | 0,55 | 0,98 |
| Угол плоский 90° (плавный) к лотку 200x50 | УПП-200 | 430x430 | 0,7 | 2,27 |
| Угол плоский 90° (плавный) к лотку 300x50 | УПП-300 | 500x500 | 0,7 | 3,19 |
| Угол плоский 90° (плавный) к лотку 400x50 | УПП-400 | 600x600 | 1,0 | 5,04 |
| Т-отвод к лотку 50x50 | Т-50 | 380x220 | 0,55 | 1,21 |
| Т-отвод к лотку 100x50 | Т- 100 | 395x260 | 0,55 | 1,42 |
| Т-отвод к лотку 200x50 | Т-200 | 500x360 | 0,7 | 2,51 |
| Т-отвод к лотку 300x50 | Т-300 | 620x460 | 0,7 | 3,9 |
| Т-отвод к лотку 400x50 | Т-400 | 720x720 | 1,0 | 5,04 |
| Крестообразный разветвитель к лотку 50x50 | Х-50 | 380x380 | 0,55 | 1,4 |
| Крестообразный разветвитель к лотку 100x50 | Х- 100 | 500x500 | 0,55 | 1,77 |
| Крестообразный разветвитель к лотку 200x50 | Х-200 | 600x600 | 0,7 | 3,16 |
| Крестообразный разветвитель к лотку 300x50 | Х-300 | 620x620 | 0,7 | 4,35 |
| Крестообразный разветвитель к лотку 400x50 | Х-400 | 720x720 | 1,0 | 6,1 |
| Угол внутренний 90° (плавный) к лотку 50x50 | У13Н-50 | 270x270 | 0,55 | 0,68 |
| Угол внутренний 90° (плавный) к лотку 100x50 | УВН-100 | 280x280 | 0,55 | 0,88 |
| Угол внутренний 90° (плавный) к лотку 200x50 | УВН-200 | 270x270 | 0,7 | 1,58 |
| Угол внутренний 90° (плавный) к лотку 300x50 | УШ1-300 | 270x270 | 0,7 | 2,5 |
| Угол внутренний 90° (плавный) к лотку 400x50 | УВН-400 | 310x310 | 1,0 | 3,02 |

4. МУФТЫ

Муфты концевые

Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки КВТп.

Предназначены   для   изолирования    мест   разделки   силовых    кабелей   с алюминиевыми   или    медными   жилами,   с   пластмассовой    или   бумажно-пропитанной изоляцией, в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитным покровом или без него на напряжение 1,6, 10 кВ.

Муфта КВТп устанавливаются в помещениях всех категорий влажности.

| Маркоразмер | Рабочее напряжение, кВ | Сечение жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ЗКВТп-1-50 | 1 | 25, 35, 50 |
| ЗКВТп-1-120 | 1 | 70,95, 120 |
| ЗКВТп-1-240 | 1 | 150, 185,240 |
| 4КВТП-1-50 | 1 | 25,35,50 |
| 4КВТп-1-120 | 1 | 70,95, 120 |
| 4КВТп- 1-240 | 1 | 150, 185,240 |
| ЗКВТп-10-50 | 10 | 25, 35, 50 |
| 3 КВТп- 10- 120 | 10 | 70,95, 120 |
| ЗКВТп- 10-240 | 10 | 150, 185,240 |

В зависимости от производителя существует несколько видов маркировки.

| Обозначение муфт |
| --- |
| Основная комплектация | Число жил | Сечение жил кабеля, мм2 |
| Муфты на напряжение до 1 кВ |
| 1KBTп-l | 3 | 35, 50, 70, 90 |
| 1 КВТп-2 | 3 | 120,250, 185,240 |
| 1 КВТп-3 | 4 | 35, 50, 70, 90 |
| 1 КВТп-4 | 4 | 120,250, 185 |
| Муфты на напряжение 6- 1 0 кВ |
| 10КВТп-5 | 3 | 16,25,35,50 |
| 10КВТп-6 | 3 | 70,95, 120 |
| 10КВТп-7 | 3 | 150, 180, 240 |

Муфты концевые эпоксидные внутренней установки КВЭЛ.

Предназначены для оконцевания силовых трехжильных кабелей  по ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73 на напряжение 6 и 10 кВ с бумажной изоляцией.

| Обозначение | Сечение жил кабеля | Масса комплекта, кг |
| --- | --- | --- |
|  | кв. мм., кВ | размеры, мм |  |
|  | 6 | 10 | Н | D |  |
| КВЭЛ-Зх35-10УЗ | 50 | 16-35 | 210 | 94 | 2,6 |
| КВЭЛ-Зх70-10УЗ | 70-95 | 50-70 | 215 | 104 | 3,2 |
| КВЭЛ-Зх120-10УЗ | 120-150 | 95-120 | 220 | 118 | 3,8 |
| КВЭЛ-Зх150-10УЗ | 185 | 150 | 230 | 124 | 4,6 |
| КВЭЛ-Зх240-ЮУЗ | 240 | 185-240 | 260 | 139 | 6,1 |

Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки КНТп

Предназначены для оконцевания силовых кабелей на напряжение 1, 6, 10 кВ и поставляемые в виде комплекта деталей и материалов. Муфты КНТп устанавливаются на открытом воздухе.

| Маркоразмер | Сечение жил кабеля для поминального напряжения, кВ |
| --- | --- |
|  | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 |
| ЗКНТп-1-50 | 25-50 | - |
| ЗКНТп-1-120 | 70-120 | - |
| ЗКНТп-1-240 | 150-240 | - |
| 4КНТп-1-50 | 25-50 | - |
| 4КНТп-1-120 | 70-120 | - |
| 4КНТп-1-240 | 150-240 | - |
| ЗКНТп- 10-50 | - | 25-50 |
| ЗКНТп-10-120 | - | 70-120 |
| ЗКНТп- 10-240 | - | 185-240 |

| Основная комплектация | Число жил | Сечение жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- |
| Муфты на напряжение до 1 кВ |
| IKHTn-l | 3 | 35, 50, 70, 90 |
| 1КНТп-2 | 3 | 120,250, 185,240 |
| 1 КНТп-3 | 4 | 35, 50, 70, 90 |
| 1 КНТп-4 | 4 | 120,250, 185 |
| Муфты на напряжение 6-10 кВ |
| 10КНТп-5 | 3 | 16,25,35,50 |
| 10КНТп-6 | 3 | 70,95, 120 |
| 10КНТп-7 | 3 | 150, 180,240 |

Муфты концевые наружной установки полиуретановые эпоксидные типа кнэ.

Муфты концевые эпоксидные для наружной установки марки КНЭ (табл.27) ТУ36-1680-82 и ТУ36-472-82 предназначены для оконцевания силовых трёх- и четырехпроходных кабелей по ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73 на напряжение 1, 6, 10 кВ и поставляются в виде комплектов деталей и материалов. Климатическое исполнение У1.

| Тип | Сечение жилы, мм2 | Размеры, мм | Масса к-та, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | L1 | d | dl |  |
| КНЭ 1-1 У1 | 16-120 | 347 | 296 | 205 | 36 | 44 | 1,800 |
| КНЭ 1-11 У1 | 150-240 | 382 | 330 | 240 | 46 | 54 | 2,100 |

| Обозначение муфты | Сечение жил, кв. мм., на напряжение, кВ |
| --- | --- |
| КНЭ-10-Зх(16-150)УХЛ1 | 16-95 |
| КНЭ-10-Зх(185-240)УХЛ1 | 185-240 |
| КНЭ-1-Зх(16-95)УХЛ1 | 16-95 |
| КНЭ-1-Зх(120-240)УХЛ1 | 120-240 |

Металлические концевые муфты наружной установки типа КНСт.

Муфты предназначены для оконцевания в наружных установках трехжильных кабелей с бумажной изоляцией сечением до 240 мма. Муфты могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -500 до +500°С. Муфты могут устанавливаться на высоте до 1000 метров над уровнем моря.

Муфта состоит из металлического корпуса, к верхней части которого с помощью полуколец прикрепляются фарфоровые изоляторы, армированные контактными головками, которые служат для присоединения жил кабеля.

В состав комплекта муфты входят такие материалы как: металлические детали, необходимые для сборки муфты, изоляторы, припои, провод заземления, жир паяльный, наконечники и многие другие материалы, необходимые для монтажа муфты.

4.2 Муфты соединительные.

Муфты соединительные термоусаживаемые СТп.

Предназначены для соединения 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на переменное напряжение до 10 кВ.

Муфты СТП устанавливаются: в земле (непосредственно в грунте, в туннелях и каналах); на открытом воздухе (на эстакадах, кабельных полках и т.п.).

Комплект состоит из набора термоусаживаемых трубок, перчаток, изолирующих лент, заполнителя^

| Маркоразмер | Сечение жил кабеля для номинального напряжения, кВ |
| --- | --- |
|  | 1 | 10 |
| ЗСТп -50 | 25-50 | - |
| ЗСТп -120 | 70-120 | - |
| ЗСТп -240 | 1 50-240 | - |
| 4 СТп -50 | 25-50 | - |
| 4 СТп -120 | 70-120 | - |
| 4 СТп -240 | 150-240 | - |
| ЗСТп 10-50Э | - | 25-50 |
| ЗСТп 10-120Э | - | 70-120 |
| ЗСТп Ю-240Э | - | 185-240 |

| Основная комплектация | Рабочее напряжение, кВ | Количество жил в кабеле | Сечение кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 СТп-1М | 1 | 3 | 16,25 |
| 1 СТп-1 | 1 | 3 | 35,50 |
| 1 СТн-2 | 1 | 3 | 70,95, 120 |
| 1 СТп-3 | 1 | 3 | 150, 185,240 |
| 1 СТп-4М | I | 4 | 16,25 |
| 1 СТп-4 | 1 | 4 | 35,50 |
| 1 СТп-5 | 1 | 4 | 70,95, 120 |
| 1 СТп-6 | 1 | 4 | 150, 185 |
| 10СТп-7М | 10 | 3 | 16,25 |
| 10 СТп-7 | 10 | 3 | 35,50 |
| 10 СТп-8 | 10 | 3 | 70,95, 120 |
| 10 Стп-9 | 10 | 3 | 150, 185,240 |

Муфты соединительные эпоксидные СЭФ.

Муфты соединительные эпоксидные марки СЭФ предназначены для соединения силовых кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, проложенных в земле, туннелях, каналах и других кабельных сооружениях. Муфты поставляются в виде комплекта всех необходимых деталей и материалов, включающего в себя пластмассовый корпус, который на месте монтажа заливается эпоксидным компаундом.

| Обозначение | Сечение жилы кабеля, кв. мм., на напряжение, кВ | Размеры корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | D | d | L | Н |
| СЭФ-Зх50-10У2,5 | 10-70 | 16-50 | 76 | 45 | 670 | 97 |
| СЭФ-Зх95-10У2,5 | 95-120 | 70-95 | 86 | 50 | 720 | 11О |
| СЭФ-Зх!50-10У2,5 | 150-185 | 120- 150 | 101 | 55 | 760 | 127 |
| СЭФ-Зх240-10У2,5 | 240 | 185-240 | 113 | 62 | 830 | 132 |

Муфты соединительные свинцовые СС.

Муфты предназначены для соединения кабелей в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение 6 и 10 кВ при частоте 50 Гц, проложенных в земле, туннелях, каналах и других кабельных сооружениях при температуре окружающей среды от

-50°   до   +50°С,   а  также   при   относительной   влажности   не   более   98%   при температуре -35°С.

Конструкция: Жилы кабелей соединяются медными луженными гильзами, затем изолируются бумажными роликами и рулонами соответствующей комплектации. Свинцовая труба, изготовленная из свинца марок С2 или СЗ, соединяет оболочки кабелей и служит защитой места соединения кабелей.

В состав комплекта муфты входят такие изделия как: свинцовая труба, кабельные ролики, соединительные гильзы, заливочный состав, защитные кожуха типа КзП или КзЧ и многие другие материалы, необходимые для монтажа муфты на месте.

Обозначение муфт, используемых в зависимости от сечения жил кабеля.

| Обозначение комплекта муфт | СС-80 | СС-90 | СС-100 | сс-по |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение жил кабеля в мм2 на напряжение, кВ | 6 | 95, 120 | 150 | 185, 240 |  |
|  | 10 | 35, 50, 70 | 95, 120 | 150 | 185, 240 |
| Размеры свинцовой трубы, мм | длина | 525 | 550 | 600 | 690 |
|  | внутренний диаметр | 80 | 90 | 100 | 110 |
|  | толщина стенки | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |

5. ЩИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

5.1 Шкафы, щитки, ящики

5.1.1 Щитки осветительные типа ОЩВ и ОП    (ПР-8-РУ-1202-20)

Область применения - промышленные и общественные здания, для распределения электрической энергии, защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых (не более 6 в час) включений и отключений электрических цепей в трех фазных сетях напряжением 380/220 В частотой до 60 Гц.

-	рассчитаны на пятипроводную схему, система заземления: TN-S или ТТ;

-	имеют зажимы для присоединения внешних нейтральных и защитных
проводников; на корпусе заземляющий зажим;

Допускается применение автоматических выключателей других типов с параметрами, не уступающими параметрам приведенных.

| Тип щитка | Количество однофазных групп в щитке | Ном. ток на вводе, А | Аппараты | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На вводе | На отводящих линиях |  |
| ОП-6 | 6 | до 100 |  | ВА69-29-1 | 4,8 |
| ОП-12 | 12 | до 100 |  | ВА69-29-1 | 5,5 |
| ОЩВ-6 | 6 | до 63 | ВА69-29-3 | BA69-29-I | 5,0 |
| 01ЦВ-9 | 9 | до 63 | ВА69-29-3 | BA69-29-I | 5,5 |
| ОЩВ-12 | 12 | до 63 | ВА69-29-3 | ВА69-29-1 | 5,7 |

Рабочее положение щитков: вертикальное.

Соответствует по степени защиты - IP3X, по климатическому исполнению УХЛ4.

Габаритные размеры щитков: 350x250x95 мм

Преимущества:

- Соответствует требованиям Госстандарта.

- Изготавливаются различных видов и любой комплектации.

- Возможность установки в них 6, 9 или 12 автоматов.

- Корпуса боксов выполнены из листовой стали с покрытием порошковой
полимерной краской.

Область применения аналогична щиткам типа ОЩВ. Отличие в том, что серия

УОЩВ выпускается в корпусах, рассчитанных на скрытый (утопленный) монтаж.

|  | Количество | Ном. ток | Аппараты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | однофазных | па | На вводе | На | Масса не |
| щитка | групп | вводе, |  | ОТВОДЯЩИХ | более, кг |
|  | в щитке | А |  | линиях |  |
| УОЩВ-6 | 6 | до 63 | ВА69-29-3 | ВА69-29-1 | 4,7 |
| УОЩВ- 12 | 12 | до 63 | ВА69-29-3 | ВА69-29-1 | 5,5 |

Рабочее положение щитков: вертикальное.

Соответствует по степени защиты - IP3X, по климатическому исполнению -УХЛ4.

Габаритные размеры: щитков - 380x280x95 мм, ниши -   330x230x90 мм

5.1.2  Щитки этажные Щ 33000

Назначение: Предназначены для ввода, учета, распределения и защиты групповых линий электроснабжения жилых квартир многоэтажных зданий.

Применение: Устанавливаются на этажах жилых домов и присоединяются к центральной магистрали электроснабжения. Номинальное напряжение сети 220/380 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

5.2   Ящики с понижающим трансформатором типа ЯТП.

Область применения - для питания сетей местного или ремонтного освещения, подключения переносных светильников и / или инструмента на напряжение 12, 24 и 36 В.

- номинальное значение напряжения трансформатора: ЯТП 12 - 220/12В;
ЯТП 24 - 220/24В,    ЯТП 36 - 220/36В.

- номинальное значение частоты переменного тока - 50 или 60 Гц.

- номинальная мощность - 0,25 Вт.

- номинальное значение напряжения изоляции - 380 В.

- имеют зажимы для присоединения внешних нейтральных и защитных
проводников; на корпусе   заземляющий зажим и знак заземления.

:

Зажимы позволяют при монтаже использовать как алюминиевые провода шнимальиым сечением не менее 2,5 кв.мм, так и медные провода сечением - 1,5 кв.мм.

Масса, не более - 6,0 кг.

Рабочее положение щитков: вертикальное.

Габаритные размеры:   174x231 x 150 мм.

Установочные размеры:   1 З0 х 180 мм.

5.3	Вводно-распределительные устройства ВРУ.

Вводно-распределительные устройства ВРУ, устанавливаются в жилых и общественных зданиях, предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой до 50 Гц или 60 Гц в сетях как в четырех про вод ном, так и пятипроводном исполнениях с рабочим нулевым и защитным заземляющим проводниками, а также для защиты линий от перегрузок и коротких замыканий.

5.4	Распределительные силовые шкафы ШРС и ШР11.

Распределительные силовые шкафы ШРС и ШР11 предназначены для приема и распределения электрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные тки до 400 А и на номинальное напряжение до 380 В с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до 63 А), ПН2-100 (до 100А), ПН2-250 (до 250 А), ПН2-400 (до 400 А).

Габаритные размеры: 700x1600x350 мм.

Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрены снизу шкафа.

5.5	Пункты силовые распределительные ПР-8

5.5.1 Пункты силовые распределительные ПР-8-РУ (распределительные)

Разработаны для ввода, и распределения электрической энергии
административно-хозяйственных и жилых зданий,	производственных

предприятий, а также для защиты электрических установок напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Они обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий и используются для нечастых (до 3 включений в час) оперативных коммутаций электрических сетей и пусков асинхронных двигателей.

Шкаф представляет собой стальной корпус с дверцей, снабженной защелкой или замком, внутри корпуса при помощи спецпланок, монтажных панелей либо к DIN-рейкам крепятся автоматические выключатели и другая модульная аппаратура. Для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим элементам предусмотрена установка фальшпанели. Все контакты для присоединения питающих и отходящих линий доступны для обслуживания с передней стороны шкафа при снятом фасадном обрамлении. Замена отдельных автоматов возможна без демонтажа щитка. Для заземления на боковой стенки корпуса имеется болт.

Шкафы допускают ввод проводом в трубах и кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами и вывод проводом в трубах и кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами.

Конструкция шкафов обеспечивает ввод и вывод питающих и отходящих линий как сверху, так и снизу.

По способу установки устройства серии ПР-8 выпускаются; а) навесные - для установки на стене; б) встроенные -для установки в нишах схем.

| Номер схемы | I ном, Л | Максимальное количество модулей распределения | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | L | В |
| 1201 | до 100 А | 12; 15 | 250 | 350 | 95 |
| 3202 | до 100 А | 12; 15 | 280 | 380 |  |
| 1204 | до 100 А | 25; 30 | 466 | 350 |  |
| 3204 | до 100 А | 25; 30 | 496 | 380 |  |
| 1207 | до 250 А | 30; 45 | 682 | 350 | 170 |
| 3207 | до 250 А | 30; 45 | 712 | 380 |  |
| 1208 | до 250 А | 30; 45 | 466 | 684 |  |

5.5.2        Пункты       силовые       распределительные       ПР-8-ВР       (вводно- распределительные)

Разработаны для ввода, учета и распределения электрической энергии административных предприятий, защиты электрических установок напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Они обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий и используются для нечастых (до 3 включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.

Шкаф представляет собой стальной корпус с дверцей, снабженной защелкой или замком, внутри корпуса при помощи спецпланок, монтажных панелей либо к DlN-рейкам крепятся автоматические выключатели и другая модульная аппаратура. Для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим элементам предусмотрена установка фальшпанели. Все контакты для присоединения питающих и отходящих линий доступны для обслуживания с передней стороны шкафа при снятом фасадном обрамлении. Замена отдельных автоматов возможна без демонтажа щитка. Для заземления на боковой стенки корпуса имеется болт.

Шкафы допускают ввод проводом в трубах и кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами и вывод проводом в трубах и кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами. Конструкция шкафов обеспечивает ввод и вывод питающих и отходящих линий

| Номер схемы | 1 ном, А | Максимальное количество модулей распределения | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | L | В |
| 1101 | до 100 А | 15 | 466 | 350 | 170 |
| 3101 | до 100 А | 15 | 456 | 380 |  |
| 1102 | до 100 А | 30 | 682 | 350 |  |
| 3104 | до 100 А | 30 | 712 | 380 |  |
| 1106 | до 100 А | 30 | 466 | 684 |  |

5.6   Боксы

Боксы предназначены для сборки низковольтного и щитового оборудования для комплектации объектов жилого, общественного и промышленного назначения.

Отличительной особенностью конструкций является:

- корпуса боксов выполнены из стали

- внешние поверхности боксов покрыты порошковой эмалью горячей сушки

- комплектующие элементы боксов изготовлены из электрооцинкованной стали

- широкий диапазон типоразмеров боксов с разнообразным назначением

- герметичность, прочность, жесткость конструкции.
По способу установки щитки выпускаются:

Н - навесные, для установки на стене

К - встраиваемые, для установки в нишах стен

Вк - встраиваемые с кожухом

Г - герметичные.

Способ комплектации герметичных боксов (Г) совпадает с навесными (Н).

Боксы навесные

| Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | В | Н | С |
| 0-5-П | 6,0 | 150 | 380 | 130 |
| 1-0- Н | 3,0 | 350 | 250 | 95 |
| 1 -1-Н | 3,2 | 350 | 250 | 170 |
| 2-0-Н | 6,0 | 350 | 466 | 95 |
| 2- 1- Н | 6,4 | 350 | 466 | 170 |
| 3-1-Н | 10,0 | 350 | 682 | 170 |
| 3-1 -Ну |  | 350 | 682 | 230 |
| 6-1-H | 14,0 | 700 | 750 | 170 |
| 6-2-Н | 25,0 | 700 | 750 | 255 |

Боксы напольные

| Габаритные размеры, мм |
| --- |
| В | Н | С |
| 850 | 1200 | 300 |
| 600 | 1200 | 300 |
| 850 | 1500 | 300 |
| 600 | 1500 | 300 |
| 850 | 1800 | 300 |
| 850 | 1900 | 300 |

Боксы встраиваемые

| Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Размеры ниши, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н | В | С | L | Н | F |
| 1-0-В | 2,0 | 380 | 280 | 95 | 330 | 230 | 90 |
| 2-0-В | 4,0 | 380 | 496 | 95 | 330 | 440 | 90 |
| 2-1 -В | 6,5 | 380 | 496 | 170 | 330 | 440 | 160 |
| 3-1-В | 8,0 | 380 | 712 | 170 | 330 | 660 | 160 |
| 6-1 -В | 10,0 | 730 | 780 | 170 | 680 | 730 | 160 |

Боксы встраиваемые с кожухом

| Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Размеры ниши, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н | D | С | L | Н | F |
| 0-5-Вк | 6,0 | 190 | 415 | 130 | 160 | 380 | 130 |
| 1-0-Вк | 3,0 | 380 | 280 | 95 | 330 | 230 | 90 |
| 2-0-Вк | 6,0 | 380 | 496 | 95 | 330 | 440 | 90 |
| 2-1-Вк | 7,0 | 380 | 496 | 170 | 330 | 330 | 160 |
| 3-1-Вк | 10,0 | 380 | 712 | 170 | 330 | 660 | 160 |
| 6-1-Вк | 14,0 | 730 | 780 | 1 70 | 680 | 730 | 160 |

Боксы навесные двухстворчатые

| Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | В | Н | С |
| 2-3-Н | 11,0 | 684 | 466 | 170 |
| 3-3-Н | 14,0 | 684 | 682 | 170 |
| 4-3 -Н | 16,0 | 684 | 898 | 170 |

Боксы навесные  герметичные

| Наименование | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | В | Н | С |
| 1-1-Г | 350 | 250 | 170 |
| 2-1 -Г | 350 | 466 | 170 |
| 3-1-Г | 350 | 682 | 170 |

5.7   Шкафы электрические LEGRAND

Минибоксы серия S

Минибоксы ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 22789-94

Изготовлены   из   ударопрочного   и   невоспламеняющегося   ПВХ.   Снабжены несущими рейками DIN35x7,5 мм, серия S-6 дополнительно - шинами PE+N.

| Наименование | S2 | S4 | S6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм ВхШхГ | 52x140x68 | 87x140x68 | 130x140x68 |
| Материал | Пластик, без двери | Пластик, без двери | Пластик, без двери |  |
| Вид монтажа | настенный | настенный | настенный |  |
| Количество модулей 17,5 мм | 1x1(2) | 1x3(4) | 1x3(6) |  |
| Цвет белы и | 66-93016-1 | 66-935026-1 | 66-935036-1 |  |
| Шины N | нет | нет | 2х 1 6mm2/5x 10 mm2 |  |
| Шины РЕ | нет | пет | 2xl6mm2/5x 10mm2 |  |

Серия RN-65

ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 22789-94

Корпус, приборная панель и дверца изготовлены из ударопрочного и невоспламеняющегося ПВХ. Снабжены несущими рейками DIN35x7,5 мм, тинами PE+N.

| Наименование | RN-lx4-65 | RN-lxl2-65 |
| --- | --- | --- |
| Размеры, мм ВхШхГ | 180x110x120 | 250x270x65 |
| Материал | Корпус - пластик, дверь -пластик прозрачный тонированный | Корпус - пластик, дверь -пластик прозрачный тонированный; имеет замок |
| Количество модулей 17,5 мм | 1x4(5) | 1x12 |
| Цвет белый | 66-935096-1 | 66-504286-1 |
| Шины N | I шина 2x16 mm2/3x10 mm2 | 2 шины 2xl6mm2/5x10 mm2 |
| Шины РЕ | 1 шина 2x16 mm2/3x10 mm2 | I шинаЗх16тт2/10х10 mm2 |

Серия RDP и RDN

ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 22789-94

Корпус, панель для крепления счетчиков, приборные панели и дверца изготовлены из стали и имеют порошковое напыление. Внутренняя часть разделяется на три функциональные панели:

- панель 1-фазного или 3-фазного электрического счетчика;

- панель   главного   выключателя,   в   которой   устанавливается   3-полюсной наводной выключатель, а также, после удаления заранее оттесненных от  модульная аппаратура (3x18 мм), штепсельная розетка для внутренней проводки (2,5х18мм) и автоматический выключатель (1x18 мм).

| Наименование | RBP-3 | RBN-2 |
| --- | --- | --- |
| Размеры, мм ВхШхГ | 540x220x210 | 500x400x210 |
| Материал | Корпус - металл, дверь - металл | Корпус - металл, дверь - металл |
| Вид монтажа | встроенный | встроенный |
| Количество модулей 17,5 мм | 1x7 | 4x6 |
| Цвет серый | 66-503726 | 66-504126 |
| Шины N | 3x16 mm2/5x10 mm2 | 1x25 mm*/4x16 mmz/16x10 mm2 |
| Шины РЕ | 3x16 mm2/5x10 mm2 | 1x25 mm2/4x16mm2/16x10 mm2 |
| Количество удаляемых мембран | 032,5 - 1 шт 150x40 mm -1 шт | 032,5 -6шт 150x40 mm -2 шт |

5.8    Шкафы электрические SIEMENS

5.8.1   Шкафы электрические SIMBOX 63

Распределительное устройство малой мощности соответствуют:

ГОСТ 22789-94, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 14693-90.

Корпус изготовлен из ударопрочного и невоспламеняющегося ПВХ.

Распределительные щиты скрытого монтажа

| Исполнение | Габаритные размеры, мм | Размеры нити, мм | Количество модулей (ТЕ) ТЕ=18мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -рядный | 311x361x55 | 290x333x65 | 12 |
|  | 311x361x70 | 290x333x92 |  |
| 2-рядный | 463x361x55 | 415x333x65 | 24 |
|  | 463x361x70 | 415x333x92 |  |
| 3-рядный | 581x361x55 | 560x333x65 | 36 |
|  | 581x361x70 | 560x333x92 |  |
| 4-рядный | 706x361x55 | 685x333x65 | 48 |

Распределительные щиты открытого монтажа

| Исполнение | Габаритные размеры, мм | Установочная глубина, мм | Количество модулей (ТЕ) ТЕ=18мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -рядный | 272x342x72,5 | до 55 | 12 |
| 2-рядный | 397x342x72,5 | до 55 | 24 |
| 3-рядный | 542x342x72,5 | до 55 | 36 |
| 4- рядный | 667x342x72,5 | до 55 | 48 |
| 1 -рядный | 211x275x100 | до 70 | 12 |
| 2-рядный | 346x275x100 | до 70 | 24 |
| 3-рядный | 491x275x100 | до 70 | 36 |

5.8.2     Шкафы электрические SIMBOX Universal LC

Распределительное устройство малой мощности соответствуют:

ГОСТ 22789-94, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 14693-90

Корпус изготовлен из ударопрочного и невоспламеняющегося ПВХ.

Распределительные щиты скрытого монтажа

| Исполнение | Габаритные размеры, мм | Установочная глубина, мм | Количество модулей (ТЕ) ТЕ=18мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -рядным* | 264x164x114 | до 70 | 4 |
| 1-рядный* | 264x236x114 | до 70 | 8 |
| 1 -рядный | 264x328x115 | до 70 | 12 |
| 2-рядный | 434x328x115 | до 70 | 24 |
| 3-рядный | 599x328x115 | до 70 | 36 |

* - пломбируемые

Распределительные шиты открытого монтажа

| Исполнение | Габаритные размеры, мм | Установочная глубина, мм | Количество модулей (ТЕ) ТЕ=18мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -рядный | 236x300x113 | до 70 | 12 |
| 2-рядный | 406x300x113 | до 70 | 24 |
| 3 -рядный | 571x300x113 | до 70 | 36 |

5.8.3     Шкафы электрические S1MBOX WP

Распределительное устройство малой мощности соответствуют:

ГОСТ 22789-94, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 14693-90

Корпус изготовлен из ударопрочного и невоспламеняющегося ПВХ.

Распределительные щиты открытого монтажа

| Исполнение | Габаритные размеры, мм | Установочная глубина, мм | Количество модулей (ТЕ) 1Е=18мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- рядный | 210x143x100 | до 70 | 4 |
| 1 -рядный | 210x215x100 | до 70 | 8 |
| 1 -рядный | 260x298x140 | до 70 | 12 |
| 1 -рядный | 285x410x140 | до 70 | 18 |
| 2-рядный | 420x298x140 | до 70 | 24 |
| 2-рядный | 463x410x140 | до 70 | 36 |
| 3- рядный | 655x410x140 | до 70 | 48 |
| 4- рядный | 878x410x160 | до 70 | 72 |

6. СВЕТИЛЬНИКИ

Справочная информация

Маркировка   светильников,   производимых   в   России   и   странах  СНГ, имеют восемь позиций:

*1 - буква, обозначающая источник света, лампа:

Н    накаливания общего назначения,

Л    прямая трубчатая люминесцентная,

Р    ртутная типа ДРЛ,

Г    ртутная типа ДРИ, ДРИШ,

Ж   натриевая типа ДНаТ,

Б    бактерицидная,

К    ксеноновая трубчатая,

И    галогенная.

*2 - буква, обозначающая способ установки светильника:

С    подвесной,

П    потолочный,

В    встраиваемый,

Д    пристраиваемый,

Б    настенный,

Н   настольный, опорный,

Т    напольный, венчающий,

К   консольный, торцевой.

Р   ручной,

Г   головной.

*3 - буква, обозначающая основное назначение светильника:

П   для промышленных и производственных зданий.

О   для общественных зданий,

Б   для жилых помещений,

У   для наружного освещения,

Р   для рудников и шахт,

Т  для кинематографических и телевизионных студий.

*4 - двухзначное число (01 ..99), обозначающее номер серии.

*5 - цифра, обозначающая количество ламп в светильнике.

*6 - число, обозначающее мощность ламп, Вт.

*7 -трехзначное число (001..999), обозначающее номер модификации.

*8  -  буква  (буквы)   и   цифра,   обозначающие   климатическое   исполнение   и категорию размещения   светильников.

Л    П    О    12    2х40 — 001    УХЛ4

Лампа трубчатая люминесцентная

Потолочный

Для общественных помещений

Номер серии

Количество ламп

Мощность лампы

Номер модификации

Климатическое исполнение

6.1  Светильники люминесцентные

6.1.1  НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

Для общего освещения административно - общественных помещений.

I. ЛПО12,   ЛПО11У,    ЛПБ59,   ЛПО 09У

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений.

Устройство: Состоит из металлического основания, рассеивателя из полупрозрачного полистирола и пластмассовых торцевых крышек.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛПО 12 1x20 | 18(20) | 55 | 638x75x96 | 1,6 |
| ЛПО 12 1X40 | 36 (40) | 55 | 1252X78X96 | 2,6 |
| ЛПО 12 2X20 | 2X18(20) | 55 | 650X165X78 | 2,5 |
| ЛПО 12 2X40 | 2X36 (40) | 55 | 1255X165X78 | 4,2 |
| ЛПО ПУ-18-212 | 18(20) | 55 | 618X56X96 | 1,8 |
| ЛПО ПУ-36-212 | 36 (40) | 55 | 1228X56X96 | 3,0 |
| ЛПБ59 2X18-004 | 2X18(20) | 55 | 640X170X60 | 2,0 |
| ЛПО09У 2X36-014 | 2X36 (40) | 55 | 1250X170X60 | 3,7 |
| ЛПО09У 2X36-015 | 2X36 (40) | 55 | 1250X170X60 | 3,5 |
| ЛПО09У 2X36-016 | 2X36 (40) | 55 | 1250X175X60 | 3,5 |
| ЛПО09У 4X18-011 | 4X18(20) | 55 | 640X340X86 | 3,8 |
| ЛПО09У 4X36-012 | 4X36(40) | 55 | 1250X340X86 | 7,0 |
| 2. PTF/S314/414/228 |

Назначение;   Для   общего   освещения   офисов,   комнат   с   мониторами,общественных помещений.

Установка: Крепление на поверхность внутри помещения.

Конструкция: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытий термореактивной краской, цвет белый, металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

| Артикул | Мощность, Вт | Габариты, мм | Масса, кг | Код светильники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTF/S314 | 3x14 | 610x625x60 | 4,2 | 15031430 |
| PTF/S 414 | 4x14 | 610x625x60 | 4,2 | 15041430 |
| PTF/S 228 | 2x28 | 310x1240x60 | 4,2 | 15022830 |

3. ARS/S

Назначение:    Для общего освещения административных и общественных помещений (офисы, торговые залы, рабочие кабинеты, фойе).

Устройство: состоит из стального корпуса белого цвета и зеркальной  экранирующей решетки из анодированного осуществлять рациональное распределение света.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ARS/S 118 | 18 | 60 | 625x180x80 | 1.7 |
| ARS/S218 | 2x18 | 60 | 625x315x80 | 3,1 |
| ARS/S418 | 4x18 | 60 | 625x615x80 | 5,1 |
| ARS/S 136 | 36 | 60 | 1250x180x80 | 4,5 |
| ARS/S 236 | 2x36 | 60 | 1250x315x80 | 6,2 |
| ARS/S 436 | 4x36 | 60 | 1250x615x80 | 9,2 |
| ARS/S 158 | 58 | 60 | 1555х180х80 | 5,8 |
| ARS/S 258 | 2x58 | 60 | 1555x315x80 | 7,5 |

Светильник с двойной параболической решеткой

4.  PRBLUX/S

Назначение:      Для   общего   освещения   офисов,   комнат  с   мониторами, общественных помещений.

Установка: Крепление на поверхность внутри помещения.

Конструкция: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытий термореактивной краской, цвет белый, металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| PRBLUX/S 218 | 2x18 | 3,2 | 15221800 | 15221830 |
| PRBLUX/S236 | 2x36 | 5,8 | 15223610 | 15223630 |
| PRBLUX/S 418 | 4x18 | 4,9 | 15241810 | 15241830 |
| PRBLUX/S 436 | 4x36 | 10,6 | 15243610 | 15243630 |

5. PRB/S

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (офисы, рабочие кабинеты с использованием компьютерных мониторов).

Устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета и параболической зеркальной решетки из анодированного алюминия, которая обеспечивает наибольшую концентрацию светового потока, создавая конические световые пучки. Распределение света при этом не вызывает нежелательного отражения на блестящих поверхностях (блики на экранах мониторов).

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRB/S218 | 2x18 | 55 | 625x315x85 | 2,8 |
| PRB/S 236 | 2x36 | 55 | 1250x315x85 | 5,3 |
| PRB/S418 | 4x18 | 55 | 630x620x85 | 5,2 |
| PRB/S 436 | 4x36 | 55 | 1250x615x85 | 9,6 |

6.   PRS/S, OPL/S

Назначение; Для общего освещения административных и общественных помещений (торговые залы, школы, поликлиники).

Устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета и рассеивателя из опалового (OPL/S) или (PRS/S) органического стекла.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRS/S218 | 2x18 | 62 | 625x315x80 | 3,2 |
| PRS/S 236 | 2x36 | 62 | 1225x315x80 | 6,3 |
| PRS/S418 | 4x18 | 62 | 625x615x80 | 5,3 |
| PRS/S 436 | 4x36 | 62 | 1225x615x80 | 9,5 |
| OPL/S218 | 2x18 | 58 | 625x315x80 | 3,2 |
| OPL/S 236 | 2x36 | 58 | 1225x315x80 | 6,3 |
| OPL/S418 | 4x18 | 58 | 625x615x80 | 5,3 |
| OPL/S 436 | 4x36 | 58 | 1225x615x80 | 9,5 |

7. OWP

Назначение: Для общего освещения «чистых» помещений, больниц, предприятий фармацевтической отрасли, прачечных.

Установка: Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или крепление на поверхность внутри помещения.

Конструкция: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| OWP336 | 3x36 | 8,5 | 25633610 | . |
| OWP255 | 2x55 | 8,5 | - | 25625530 |

8.   AOT.OPL, AOT.PRS

Назначение; Для общего освещения административных и  общественных помещений (торговые залы, школы, поликлиники).

Устройство; Состоит из стального основания белого цвета и трапециевидного рассеивателя из опалового (AOT.OPL) или призматического (AOT.PRS) акрилового стекла. Рассеиватель крепиться при помощи поворотных задвижек и герметизируется поролоном.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AOT.OPL 1 1 8 | 18 | 68 | 660x106x84 | 1,2 |
| AOT.OPL 136 | 36 | 68 | 1270x106x84 | 1,8 |
| AOT.OPL 158 | 58 | 68 | 1570x106x84 | 2,2 |
| AOT.OPL 218 | 2x18 | 68 | 665x190x87 | 1,6 |
| AOT.OPL 236 | 2x36 | 68 | 1270x190x87 | 3,5 |
| AOT.OPL 258 | 2x58 | 68 | 1570x190x87 | 4,4 |
| AOT.OPL 418 | 4x18 | 68 | 645x645x87 | 6,0 |
| AOT.PRS 118 | 1x18 | 70 | 660x106x84 | 1,2 |
| AOT.PRS 136 | 1x36 | 70 | 1270x106x84 | 1,8 |
| AOT.PRS 158 | 1x58 | 70 | 1570x106x84 | 2,2 |
| AOT.PRS 218 | 2x18 | 70 | 665x190x87 | 1,6 |
| AOT.PRS 236 | 2x36 | 70 | 1270x190x87 | 3,5 |
| AOT.PRS 258 | 2x58 | 70 | 1570x190x87 | 4,4 |
| AOT.PRS 418 | 4x18 | 70 | 645x645x87 | 6,0 |

9. OPL/S SPORT,   PRS/S SPORT

Назначение: Для общего освещения закрытых спортивных залов.

устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета и рассеивателя из опалового (OPL/S SPORT) или призматического (PRS/S SPORT) органического стекла. Металлическая сетка защищает оптическую часть светильника от попадания мяча.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса* кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRS/S236 SPORT | 2x36 | 62 | 1300x350x110 | 7,3 |
| PRS/S 258 SPORT | 2x58 | 62 | 1630x350x110 | 9,2 |
| OPL/S 236 SPORT | 2x36 | 58 | 1300x350x110 | 7,3 |
| OPL/S 258 SPORT | 2x58 | 58 | 1630x350x110 | 9,2 |

10. ASM/S

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (торговые и выставочные залы, подсветка школьных досок).

устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета и ассиметричного зеркального отражателя из анодированного алюминия. Обеспечивает равномерное освещение и полное отсутствие слепящего действия.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/S 136 | 36 | 48 | 1250x195x80 | 6,2 |
| ASM/S 158 | 36 | 48 | 1525x195x80 | 8,4 |

11. BAT/S

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (коридоры, раздевалки, подсобные помещения).

Устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета. Стартер доступен снаружи. Возможна установка светильников в линию, используя имеющиеся отверстия в боковых частях для проводки питающего провода.

| Обозначение | Мощное и, лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAT/S 118 | 18 | 88 | 620x55x80 | 1,3 |
| BAT/S 136 | 36 | 88 | 1225x55x80 | 2,0 |
| BAT/S 158 | 58 | 88 | 1550x65x80 | 2,6 |
| BAT/S2I8 | 2x18 | 88 | 620x100x85 | 2,0 |
| BAT/S 236 | 2х36 | 88 | 1225x100x85 | 2,8 |
| BAT/S 258 | 2x58 | 88 | 1550x100x85 | 3,5 |

12.  BAT.R/S

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (коридоры, раздевалки, подсобные помещения).

Устройство: Состоит из стального корпуса и из отражателя белого цвета (код RW) или зеркального отражателя (код RZ). Стартер доступен снаружи. Возможна установка светильников в линию, используя имеющиеся отверстия в боковых частях для проводки питающего провода.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAT.R/S 118 | 18 | 84 | 620x175x85 | 1,7 |
| BAT.R/S 136 | 36 | 84 | 1225x175x85 | 2,2 |
| BAT.R/S 158 | 58 | 84 | 1550x175x85 | 3,0 |
| BAT.R/S 21 8 | 2x18 | 84 | 620x220x85 | 2,5 |
| BAT.R/S 236 | 2x36 | 84 | 1225x220x85 | 3,5 |
| BAT.R/S 258 | 2x58 | 84 | 1550x220x85 | 4,0 |

13. BAT.U/S

Назначение: Для акцентированной подсветки стендов, плакатов, школьных досок.

Устройство: Состоит из стальных корпуса и ассиметричного отражателя белого цвета. Стартер доступен снаружи.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAT.U/S 118 | 18 | 78 | 625x75x165 | 1,5 |
| BAT.U/S 136 | 36 | 78 | 1225x75x165 | 2,7 |
| BAT.U/S 158 | 58 | 78 | 1525x75x165 | 3,8 |

Светильники с зеркальной / матовой параболическом решеткой.

14. ТОР

Назначение:   Для   общего   освещения   общественных   зданий,   офисов,библиотек.

Установка: Крепление на поверхность или тросовой подвес внутри помещения.

Конструкция; Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. На торцах крышки из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Экранированная параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| ТОР 236 | 2x36 | 4,2 | 1260x285x100 | 170236610 | 1 7023630 |
| ТОР 258 | 2x58 | 6,4 | 1560x285x100 | 170258810 | 17025830 |
| ТОР 236 (мат.решетка) | 2x36 | 4,2 | 1260x285x100 | 17223610 | 17223630 |
| ТОР 258 (мат.решетка) | 2x58 | 6,4 | 1560x285x100 | 17225810 | 17225830 |

15. LNB

Назначение:    Для общего освещения магазинов, складов, промышленных

предприятий и цехов.

Установка:      Крепление   на   поверхность   или   тросовый   подвес   внутри помещения.

Конструкция;   Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной  краской.  В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Предусмотрена магистральная или сквозная проводка для шлейфового монтажа светильников. Белый металлический отражатель.

Светильники со_сквозной проводкой

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| LNB 236 | 2x36 | 3,5 | 25323617 | 25323637 |
| LNB258 | 2x58 | 4,0 | 25325817 | 25325837 |

Светильники с магистральной проводкой

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| LNB 236 | 2x36 | 3,7 | 25323618 | 25323638 |
| LNB 258 | 2x58 | 4,2 | 25325818 | 25325838 |

Светильник отряженного свет

16. OTN 118/136

Назначение: Для общего освещения офисов, общественных зданий, комнат отдыха, коридоров.

Установка: Настенный монтаж во внутренних помещениях.

Конструкция: Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой придает OTN функции светильника отраженного света. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| OTN 118 | 1x18 | 1,0 | 40411800 | 40411830 |
| OTN 136 | 1x36 | 1,6 | 40413610 | 40413630 |

Светильник прикроватный

17.   ВН236

Назначение: Для освещения пространства над кроватью пациента в больницах или гостиницах.

Установка:   Настенный монтаж во внутренних помещениях.

Конструкция: Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Электромагнитный балласт для общего «верхнего» освещения, для освещения в зоне пациента - электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Рассеиватель из опалового и призматического полимерного материала.

Светильники со сквозной проводкой

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э/МПРА+ ЭПРА |
| ВН 236 | 1x36 | 5,5 | 40023610 |
| ВН 236 (с кнопкой вызова) | 1x36 | 5,5 | 40223610 |

Светильник серии «SUNLIGHT»

18. SNC 136/250

Назначение: Для общего освещения магазинов, выставочных залов, торговых центров.

Установка:   Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция: Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой тер мо реактивно и краской цвета «металлик». В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура, карданная система из листовой алюминия для управления положением рефлекторных галогенных ламп. Экранирующая параболическая решетка из анодированного алюминия для люминесцентной лампы и рефлекторные галогенные лампы накаливания.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| SNC 136/250 | 1x36(2x50) | 4,8 | 120x180x820 (155x795) | 40213610 | - |
| SNC 155/250 | 1x55(2x50) | 5,0 | 120x180x920 (155x895) | - | 40215530 |

Светильники серии «Кардан»

общего    освещения    магазинов,    выставочных    залов, торговых центров.

Установка: Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона или в подвесные потолки типа «Армстронг» с независимым трансформаторным блоком.

Конструкция: Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской цвета «металлик». Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных галогенных ламп. Рефлекторные галогенные лампы накаливания.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм | Код светильни ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNS 200 | 2x35(50, 75, 100) | 1,5 | 115x190x352 (165x320) | 15520000 |
| SNS 300 | 3x35(50, 75, 100) | 1,8 | 115x190x515 (165x485) | 15530000 |
| SNS 400 | 4x35 (50,75, 100) | 2,5 | 115x190x675 (165x465) | 15540000 |

Для    общего   освещения   бытовых,    административных    и общественных помещений.

Устройство: Корпус изготовлен из алюминиевого профиля. Цвета корпуса: белый, красный, черный. Прозрачный рассеиватель выполнен из ПММА. Концы светильника закрыты пластмассовыми крышками. На боковой стороне установлен выключатель. Поставляется в комплекте с лампой.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| SB 110 | 10 | 0,7 | 410x33x61 |
| SB 115 | 15 | 1,0 | 520x33x61 |
| SB 118 | 18 | 1,1 | 670x33x61 |
| SB 130 | 30 | 1,3 | 975x33x61 |
| SB 136 | 36 | 1,4 | 1200x33x61 |
| SB 158 | 58 | 1,8 | 1580x33x61 |

6.1.2 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПЫЛЬНЫХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1.  ПВЛМ 2x40

Структура условного обозначения;                 ПВЛМ-Х-2х40-Х

ПВ - пылевлагозащищенный,

Л    - с прямыми трубчатыми люминесцентными лампами,

М - модернизированный,

X - способ исполнения (Д - с диффузным отражателем,

Р - с экранирующей решеткой,

ДО - с отражателем с отверстиями),

2    - количество ламп, тт.,

40 - мощность ламп, ВТ,

X - номер модификации по способу установки (01 - на подвесе,

02 - на горизонтальную поверхность).

Назначение: Для общего освещения пыльных и влажных производственных помещений.

Устройство; Состоит из корпуса, панели, узлов подвеса, отражателя и экранирующей решетки (в соответствующих исполнениях). Стартер доступен снаружи.

| Обозначение | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| ПШ1М-2х40-01 | 1325x148x560 | 6,6 |
| ПВЛМ-2х40-02 | 1325x148x170 | 6,4 |
| ПВЛМ-Д-2х40-01 | 1325x280x600 | 8,8 |
| ПВЛМ-Д-2х40-02 | 1325x280x220 | 8,6 |
| ПВЛМ-ДО-2х40-01 | 1325x280x600 | 8,5 |
| ПВЛМ-ДО-2х40-02 | 1325x280x220 | 8,3 |
| ПВЛМ-ДР-2х40-01 | 1325x280x600 | 9,6 |
| ПВЛМ-ДР-2х40х02 | 1325x280x220 | 9,4 |
| ПВЛМ-ДОР-2х40-01 | 1325x280x600 | 9,3 |
| ПВЛМ-ДОР-2х40-02 | 1325x280x220 | 9,1 |

2. KRK

Назначение: Для общею освещения промышленных предприятий, гаражей, мыльных и влажных помещений.

Установка: Крепление на поверхность внутри помещения или снаружи под навесом.

Конструкция: Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| KRK 118 | 1x18 | 1,4 | 646x65x124 | 60411800 | 60411830 |
| KRK 136 | 1x36 | 1,7 | 1257x65x124 | 60413610 | 60413630 |
| KRK 158 | 1x58 | 2,2 | 1557x65x124 | 60415810 | 60415830 |
| KRK 218 | 2x18 | 1,5 | 646x126x124 | 60421800 | 60421830 |
| KRK 236 | 2x36 | 2,4 | 1257x126x124 | 60423610 | 60423630 |
| KRK258 | 2x58 | 3,0 | 1557x126x124 | 60425810 | 60425830 |

3. KRK.RP

Назначение: Для общего освещения промышленных предприятий гаражей, мыльных и влажных помещений.

Установка: Крепление на поверхность внутри помещения или снаружи под навесом.

Конструкция: Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура. Поворотный прозрачный пол и карбонатный профиль с алюминиевым отражателем.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм | Код светильника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Э/м ПРА | ЭПРА |
| KRK.RP 136 | 1x36 | 1,9 | 1257x90x124 | 60513610 | 60513630 |
| KRK.RP 158 | 1x58 | 2,5 | 1557x90x124 | 60515810 | 60515830 |

4.   ЛСП 42-2x40

Назначение: Для общего освещения пыльных и влажных, в том числе пожароопасных зон помещений производственных зданий.

Устройство:_ Состоит из металлического корпуса-отражателя, панели, рассеивателя из опалового органического стекла и узлов подвеса. Панель крепиться к корпусу двумя замками и может повисать на крючке. Рассеиватель скрепляется на корпусе замками. В пазах корпуса уложена уплотнительная резиновая прокладка.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСП 42-2x40 | 2x40 | 60 | 1291x198x105 | 5,0 |

5. ЛПП 01У

Назначение: Для общего освещения пыльных и влажных производственных помещений.

Устройство: Корпус из из коррозионностойкого, влаго- и кислотоустойчивого усиленного стекловолокном полиэстера серого цвета. Рассеиватель из прозрачного поликарбоната. В пазах корпуса уложена уплотнительная резиновая прокладка.

| Обозначение | Мощьность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛПП01У-1х18 | 18 | 675x113x105 | 1,5 |
| ЛПП01У-1х36 | 36 | 1285x113x105 | 2,1 |
| ЛПП01У-1х58 | 58 | 1585x113x105 | 3,0 |
| ЛПП01У-2х18 | 2x18 | 675x170x110 | 1,9 |
| ЛПП01У-2х36 | 2x36 | 1285x170x110 | 3,6 |
| ЛПП01У-2х58 | 2x58 | 1585x170x110 | 4,9 |

6.1.3   ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1. Н4Т4Л, Н4Т5Л (ЛСП-ОЗВЕх *)

Расшифровка условного обозначения; Н - повышенная надежность от взрыва,

4 - категория взрывоопасной смеси,

Т4 (Т5) - температурный класс,

Л    - люминесцентный.

Назначение;   Для   общего   освещения   производственных   взрывоопасных помещений классов

B-1a,     B-1б,    В-II,         В-IIа.    пожароопасных    зон     классов    П-I     и    П-I (нефтеперерабатывающей,     деревообрабатывающей,     химической     и     других отраслей промышленности).

Устройство:   Корпусные     детали   изготовлены   из  алюминиевого  сплава, пластмасс, стали. Светопропускающий элемент - труба из органического стекла.

| Обозначение | Исполнение по взрывозащите | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н4Т4Л-1х80 | 2ExedIICT4 | 72 | 1690x115x390 | 12,3 |
| Н4Т4Л-2х80 | 2ExedllCT4 | 66 | 1690x230x400 | 24,5 |
| Н4Т4Л-1х65 | 2ExedllCT5 | 72 | 1690x115x390 | 12,8 |
| Н4Т4Л-2х65 | 2ExedIICT5 | 66 | 1690x230x400 | 25,5 |

* - новая маркировка (с 2001 г.)

2. ЛСР01

Назначение:  Для освещения подземных выработок угольных шахт, опасных по газу и пыли.

Устройство:      Корпусные   детали   изготовлены   из   алюминиевого   сплава, светопропускающий элемент - труба из органического стекла.

| Обозначение | Исполнение по взрывозащите | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛСР01-20 | РВ, IВА | 70 | 912x265x205 | 9,0 |
| ЛСР01-40 | РВ, IBA | 70 | 1648x265x205 | 13,0 |

6.1.4   ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1. PTF/R 414

Назначение:  Для общего освещения административных и общественных зданий (офисы, торговые залы).

Устройство: Корпус стальной белого цвета. Оптическая система светильника двойной параболический зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия с увеличенным коэффициентом отражения и отсутствием искажений цветности. Оптическая часть крепится к светильнику 4-мя пружинками, что позволяет производить быструю разборку светильника. Между растрами находятся вставки из окрашенного металла.

| Артикул | Мощность, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| PTF/R414 | 4x14 | 595x595x60 | 4,0 |

2. ARS/R

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (офисы, торговые залы, рабочие кабинеты, фойе).

Устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета и зеркальной экранирующей решетки из анодированного алюминия, позволяющей осуществлять рациональное распределение света.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R218 | 2x18 | 66 | 595x300x75 | 2,5 |
| ARS/R418 | 4x18 | 66 | 595x595x75 | 4,7 |
| ARS/R418 | 4x18 | 66 | 605x605x75 | 4,7 |
| ARS/R 236 | 2x36 | 66 | 1 195x300x75 | 5,0 |
| ARS/R 436 | 4x36 | 66 | 1195x595x75 | 8,9 |

3. PRBLUX/R

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (офисы, рабочие кабинеты с использованием компьютерных мониторов).

Устройство: Состоит из стального белого корпуса и двойного параболического отражателя, где оптическая система позволяет избежать слепящего действия и зеркального изображения в отражателе.

| Артикул | Мощность, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| PRBLUX/R2I8 | 2x18 | 300x595x100 | 3,0 |
| PRBLUX/R236 | 2x36 | 300x1195x100 | 5,5 |
| PRBLUX/R4I8 | 4x18 | 595x595x100 | 5,3 |
| PRBLUX/R418 | 4x18 | 605x605x100 | 5,3 |
| PRBLUX/R436 | 4x36 | 595x1195x100 | 9,8 |

4.    PRB/R

Назначение; Для общего освещения административных и общественных помещений (офисы, рабочие кабинеты с использованием компьютерных мониторов).

Устройство: Корпус - стальной белого цвета, оптическая система - двойной параболический отражатель из анодированного алюминия. Распределение света при этом не вызывает нежелательного отражения на блестящих поверхностях (блики на экранах мониторов).

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRB/R218 | 2x18 | 55 | 595x300x85 | 2,6 |
| PRB/R418 | 4x18 | 55 | 595x595x85 | 4,8 |
| PRB/R418 | 4x18 | 55 | 605x605x85 | 4,8 |
| PRB/R 236 | 2x36 | 55 | 1195x300x85 | 5,1 |
| PRB/R 436 | 4x36 | 55 | 1195x595x85 | 9,2 |

5. DR.OPL         DR.PRS

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (офисы, торговые залы).

Устройство: Состоит из стального корпуса белого цвета и рассеивателя из опалового (DR.OPL) или призматического (DR.PRS) органического стекла, изготовленного методом выдува. устойчивый к старению нежелтеющий материал и гармоничная форма рассеивателя придают светильнику превосходный дизайн.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR.PRS 418 | 4x18 | 66 | 595x595x110 | 5,7 |
| DR.PRS | 4x18 | 66 | 605x605x110 | 5,7 |
| DR.OPL | 4x18 | 66 | 595x595x110 | 5,7 |
| DR.OPL | 4x18 | 66 | 605x605x110 | 5,7 |

6. PRS/R,   OPL/R

Назначение; Для общего освещения административных и общественных помещений (торговые залы, школы, поликлиники).

Устройство; Состоит из стального корпуса белого цвета и рассеивателя из опалового (OPL/R) или призматического (PRS/R) органического стекла.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRS/R218 | 2x18 | 62 | 595x300x75 | 2,8 |
| PRS/R 236 | 2x36 | 62 | 1195x300x75 | 5,3 |
| PRS/R4I8 | 4x18 | 62 | 595x595x75 | 5,0 |
| PRS/R418 | 4x18 | 62 | 605x605x75 | 5,0 |
| PRS/R 436 | 4x36 | 62 | 1195x595x75 | 9,2 |
| OPL/R218 | 2x18 | 58 | 595x300x75 | 2,8 |
| OPL/R 236 | 2x36 | 58 | 1195x300x75 | 5,3 |
| OPL/R418 | 4x18 | 58 | 595x595x75 | 5,0 |
| OPL/R418 | 4x18 | 58 | 605x605x75 | 5,0 |
| OPL/R436 | 4x36 | 58 | 1195x595x75 | 9,2 |

7. Светильник диагональный  AS Т/R 218

Назначение; Для общего освещения общественных зданий, пунктов общественного питания, магазинов, холлов, вестибюлей, коридоров.

Установка:   Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

| Артикул | Мощность, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| AST/R218 | 2x18 | 835x210x80 | 2,3 |

8. OTK/R

Назначение: Для интерьерного освещения административных и общественных помещений (офисы, рабочие кабинеты).

Устройство: Стальной корпус белого цвета. Использование отражателей из перфорированного металла в сочетании с зеркальной экранирующей решеткой придают светильникам превосходный внешний вид.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTK/R418 | 4x18 | 42 | 595x595x160 | 8,0 |
| OTK/R418 | 4x18 | 42 | 605x605x160 | 8,0 |
| OTK/R 436 | 4x36 | 42 | 1195x595x160 | 14,0 |

9.   OTR/R

Назначение: Для общего освещения административных и общественных помещений (холлы, вестибюли).

Устройство: Стальной корпус белого цвета с радиальной оптической системой. Продольный перфорированный отражатель осуществляет рассеянное распределение света.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTR/R418 | 4x18 | 35 | 595x595x160 | 8,2 |
| OTR/R418 | 4x18 | 35 | 605x605x160 | 8,2 |
| OTR/R 436 | 4x36 | 35 | 1195x595x160 | 15,0 |
| OTR/R 236 | 2x36 | 35 | 595x595x160 | 8,2 |
| OTR/R 236 | 2x36 | 35 | 605x605x160 | 8,2 |

10. CMG/R

Назначение:  Для   общего   освещения   общественных   зданий,   пунктов общественного питания, холлов, вестибюлей, коридоров.

Устройство: Встраивается в подвесные потолки типа «Арметронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция; Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника. Оптическая часть состоит из выносного силикатного матированного стекла,_устанавливаемого декоративным крепежом

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| CMG/R2I8 | 2х!8 | 340x340x85 | 3,2 |

11. CMP/R

Назначение: Для общего освещения общественных зданий, пунктов общественного питания, холлов, вестибюлей, коридоров.

Установка: Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой термореактивной краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника. Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| CMP/R218 | 2x18 | 300x300x85 | 2,2 |

12. ASM/R

Назначение: Для акцентированной подсветки (торговые и выставочные залы, подсветка школьных досок).

Устройства: Состоит из стального корпуса белого цвета и асимметричного зеркального отражателя из анодированного алюминия, обеспечивающего равномерное освещение вертикальной поверхности и полное отсутствие слепящего действия.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/R 118 | 1x18 | 48 | 595x200x75 | 2,8 |
| ASM/R 136 | 1x36 | 48 | 1195x200x75 | 4,5 |

13. Светильник OWP

Встраиваемый в подвесной потолок светильник для внутреннего освещения. Стальной корпус белого цвета. Повышенная степень защиты достигается силиконовым уплотнителем рассеивателя и применением сальниковой втулки кабельного ввода. Рассеиватель светильника - опаловое органическое стекло. Металлическая рамка с рассеивателем крепиться к корпусу винтами. Светильник имеет два входных отверстия для питающих проводов в комплекте с кабельными зажимами.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| OWP336 | 3x36 |  | 8,5 |
| OWP255 | 2x55 |  | 8,5 |

Светильники для встраивания в реечный потолок.

14. AL, AUARS, ALO

Светильник, встраиваемый в реечный потолок, для внутреннего освещения (ширина рейки 100 мм) - Стальной корпус белого цвета. В различных вариантах исполнения: с продольной цельноштампованной решеткой из алюминиевого профиля или с зеркальной решеткой.

Светильники AL комплектуются рейками решетками. Применение возможно только в реечных потолках типа А84/АС (закругленными краями закрытого типа).

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масс, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| AL 118 | 1x18 | 90x610x80 | 1,9 |
| AL 136 | 1x36 | 90x1220x80 | 3,8 |
| AL2I8 | 2x18 | 220x610x65 | 3,8 |
| AL236 | 2x36 | 220x1220x65 | 7,5 |
| AL/ARS 118 | 1x18 | 200x610x80 | 2,6 |
| AL/ARS 136 | 1x36 | 200x1220x80 | 4,6 |
| ALO 136 | 1x36 | 100x1248x110 | 3,6 |
| ALO236 | 2x36 | 200x1248x110 | 5,2 |

15. DLG

Область применения: Офисы, рабочие кабинеты, торговые залы, холл, вестибюли.

Встраиваемый светильник направленного света для внутреннего освещения. Светильник состоит из оптической части и выносного ПРА, соединенных между собой. Данная комплектация позволяет крепить легкую оптическую часть светильника в любой подвесной потолок без использования дополнительных страхующих подвесов. Источники света - компактные люминесцентные лампы типа PL -С.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLG 113 | 1x13 | d 190, h=125 | 0,7 |
| DLG213 | 2x13 | d 190, h=125 | 1,3 |
| DLG 218 | 2x18 | d 194, h=125 | 1,4 |
| DLG 226 | 2x26 | d 236,h=126 | 2,5 |

16.  DLS

Область  применения:  офисы, рабочие  кабинеты, торговые залы,  холл, вестибюли,

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLS 113 | 1x13 | d 190, h=I30 | 0,8 |
| DLS213 | 2x13 | d 190, h=130 | 1,2 |
| DLS 118 | 1x18 | d 218, h=155 | 0,9 |
| DLS218 | 2x18 | d 218, h=155 | 1,3 |
| DLS 126 | 1x26 | d 236, h=145 | 1,9 |
| DLS 226 | 2x26 | d 236, h=145 | 2,4 |

17. DLC

Область  применения;  офисы,  рабочие  кабинеты, торговые  залы,  холл, вестибюли.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLC 113 | 1x13 | d 190, Ь=145 | 0,7 |
| DLC213 | 2x13 | d 190, h=!45 | 1,3 |
| DLC2I8 | 2x18 | d 225, h=160 | 1,4 |
| DLC 226 | 2x26 | d 261, h=145 | 2,5 |

18.  DLF

Область  применения:   офисы,  рабочие   кабинеты,  торговые  залы,  холл, вестибюли.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLF 226 | 2x26 | d 240, Ь=125 | 1,5 |

Светильники направленного света с металлогалогенными лампами

19. DLH70,   DLH 150

Назначение: Для общего освещения выставочных залов, магазинов, торговых центров.

Установка: Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция: Двухстоечное крепление рефлектора в алюминиевом окрашенном кольце. Выносной бокс с пускорегулирующей аппаратурой электрически связан со световым блоком. Зеркальный алюминиевый отражатель с силикатное температурное стекло.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLH 70 | 1x70 | d 225, h=110 | 0,7 |
| DLH 150 | 1x150 | d 225, h=110 | 0,7 |

20. DLR 70, DLR 150

Назначение:      Для   общего   освещения   выставочных   залой,   магазинов, торговых центров.

Установка: Встраивается в подвесные потолки типа «Амстронг» или в подшивные потолки из гипсокартопа.

Конструкция: Двухстоечное крепление рефлектора в алюминиевой окрашенной прямоугольной рамке. Выносной бокс с пускорегулирующей аппаратурой электрически связан со световым блоком. Зеркальный алюминиевый отражатель с силикатное температурное стекло. С возможностью отклонения от исрти калькой оси на 45 градусов.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масся, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLR 70 | 1x70 | 255x175x160 | 1,4 |
| DLR 150 | 1x150 | 255x175x160 | 1,4 |

21.  DLZ 70, DLZ 150

Назначение: Для общего освещения выставочных залов, магазинов, торговых центров.

Установка: Встраивается в подвесные потолки типа «Амстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция: Двухстоечное крепление рефлектора в алюминиевой окрашенной прямоугольной рамке. Выносной бокс с пускорегулирующей аппаратурой электрически связан со световым блоком. Зеркальный алюминиевый отражатель с силикатное температурное стекло. С возможностью отклонения от кортикальной оси на 45 градусов.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLZ 70 | 1x70 | d 235, Ь=190 | 1,4 |
| DLZ 150 | 1x150 | d 235, h=190 | 1,4 |

22. DLN

Встраиваемые светильники направленного света для внутреннего освещения. Штампованный стальной корпус с керамическим патроном. Цвет белый. Цоколь Е27.

Область применения: выставочные центры, витрины, коридоры, фойе.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| DLN 160 | 1x60 | d 142, h=l35 | 0,25 |

Светильники для ламп ДРЛ, ДНаТ, ДРИ

6.1.5   КОНСОЛЬНЫЕ

1.	РКУ 28, ЖКУ28
РКУ 33, ЖКУ 35

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог, автомагистралей, площадей, открытых пространств производственного назначения.

Устройство: Корпус из листовой стали, окрашен атмосферостойкой эмалью горячей сушки, отражатель из листового анодированного алюминия. Защитное стекло из полиметилметакрилата.

Устанавливается на Г-образных кронштейнах опор диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту. Высота установки 8-12 м.

2.	РКУ 06

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог, автомагистралей, площадей, открытых пространств производственного назначения, а также садово-огородных и дачных участков.

Устройство: Корпус штампованный из листовой стали, окрашен атмосферостойкой эмалью горячей сутки.

Устанавливается на Г-образных кронштейнах опор диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту. Высота установки 8-12 м.

| Обозначение | Тип лампы | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РКУ 06- 1 25 | ДРЛ 125 | 70 | 710x262x125 | 4,5 |
| РКУ 06-250 | ДРЛ 250 | 70 | 710x262x125 | 8,0 |

3. РКУ 38

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог, автомагистралей, площадей.

Устройство: Корпус изготовлен из стального проката, глубокой вытяжкой и окрашен порошковой эмалью.

Корпус разделен стенкой на 2 отсека: оптический и отсек ПРА. Патрон керамический Е40(Е27) закреплен на патронодержателе, положение которого регулируется в зависимости от типа и мощности лампы. Корпус вращается на петлях и защелкивается на основании в рабочем положении двумя пружинными фиксаторами.

Отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки с последующим осветлением. Защитное стекло из поликарбоната с резиновой прокладкой защелкивается двумя замками на корпусе и герметично закрывает оптический отсек светильника. При отщелкивании защитного стекла оно удерживается на корпусе на крючке стекла.

Устанавливается на Г-образных кронштейнах опор диаметром 48  мм  под углом 15-20 градусов к горизонту. Высота установки 8-12 м.

| Обозначение | Тип лампы | кпд, % | Cos φ | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | Н |  |
| РКУ 38-250-000 | ДРЛ 250 | 85 | 0,53 | 700 | 130 | 5.7 |
| РКУ 38-250-0 10 | ДРЛ 250 | 8J | 0,53 | 700 | 260 | 7,3 |
| РКУ 38-400-000 | ДРЛ 250 | 85 | 0,53 | 700 | 130 | 5,7 |
| РКУ 38-400-010 | ДРЛ 250 | 85 | 0,53 | 700 | 260 | 7,3 |

4. РКУ 16, ЖКУ 16

Назначение: Для общего освещения улиц, дорог, автомагистралей, площадей.

Устройство: Корпус - штампованный из листовой стали. Крышка - изтермостойкой ударопрочной пластмассы. Отражатель из листового анодированного алюминия. Защитное стекло - из поликарбоната.

Устанавливается на Г-образных кронштейнах опор диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту. Высота установки 8-12 м.

| Обозначение | Тип лампы | кпд, % | Cos φ | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РКУ 16-250-001 | ДРЛ 250 | 70 | 0,85 | 690x335x310 | 7,8 |
| ЖКУ 16-100-001 | ДНаТ 100 | 78 | 0,85 | 690x335x310 | 7,7 |
| ЖКУ 16-150-001 | ДНаТ 150 | 78 | 0,85 | 690x335x310 | 7,7 |
| ЖКУ 16-250-001 | ДНаТ 250 | 77 | 0,85 | 690x335x310 | 8,0 |
| ЖКУ 16-400-001 | ДНаТ 400 | 75 | 0,85 | 690x335x310 | 8,5 |

6.1.6 ПОДВЕСНЫЕ

1. НBS

Светильник для внутреннего и наружного (под навесом) освещения. Применяемые источники света - ртутные, металл о галогенные или натриевые лампы. Полимерный корпус и полимерный пли алюминиевый отражатель с ударопрочным стеклом снабжены резиновым уплотнителем, обеспечивающим высокую степень защиты светильника. Лампы устанавливаются в керамический

| Обозначение | Мощность, Вт | Cos φ | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НBS 250* | 1x250 | 0,9 | Н-545,dсв-465, dп - 290 | 8,9 |
| HBS 400M | 1x400 | 0,9 | Н - 545, dсв -465,d п-290 | 10,5 |
| HBS 400Н | 1x400 | 0,9 | Н -545, dсв -465, d п - 290 | 10,5 |
| HBS 400S | 1x400 | 0,9 | Н - 545, dсв - 465, d п - 290 | 10,5 |
| НBS250M | 1x250 | 0,9 | Н - 545, dсв- 465, d п-290 | 8,9 |

* - в светильнике могут быть применены лампы МГЛ и ДНаТ 250 Вт.

2. HBF 001/101

| Обозначение | Мощность, Вт | Cos φ | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HBF 250* | 1x250 | 0,9 | Н-545,dсв-435, dп - 290 | 8,9 |
| HBF 400M | 1x400 | 0.9 | Н - 545, dсв- 435, dп-290 | 10,5 |
| HBF 400H | 1х400 | 0,9 | Н - 545, dсв- 435, d п-290 | 10,5 |
| HBF 400S | 1x400 | 0,9 | Н - 545, dсв- 435, dп-290 | 10,5 |
| HBF 250M | 1x250 | 0,9 | Н - 545, dсв- 435, dп-290 | 8,9 |

* - в светильнике могут быть применены лампы МГЛ и ДНаТ 250 Вт.

3. НВР

| Обозначение | Мощность, Вт | Cos 9 | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НВР 250* | 1x250 | 0,9 | Н - 420, dсв - 400, dп - 290 | 8,0 |
| НВР250М | 1x250 | 0,9 | Н - 420, dсв- 400, dп-290 | 8,0 |

* - в светильнике могут быть применены лампы МГЛ и ДНаТ 250 Вт.

4. РСП 20

РСП-20-Х-ХХХ

Р- для ламп ДРЛ,

С - подвесной,

П -для производственных помещений, 20 - серия,

X - мощность лампы, Вт (250, 400, 700),

X - номер модификации по способу установки: 1 - на трубу 3/4" и монтажный профиль,

X - номер модификации по степени защиты: 1 - IP52, 2 - IР5'0, 4 - IР20,

X - номер модификации по типу кривой силы света:  1 - Д - косинусная.

Назначение: Для общего освещения высоких производственных помещений взрывоопасных зон классов В-Iб, В- lla и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Устройство. Состоит из литого алюминиевого корпуса с закрепленными фарфоровым патроном и клеммной колодкой, стального отражателя, узла подвеса, защитного стекла (РСП 20-250-111) и выносного блока ПРА соответствующей мощности.

| Обозначение | Мощность, лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |  |
| РСП 20-250-1 11 | 1x250 | 62 | 445 | 520 | 9,4 |
| РСП 20-250-121 | 1x250 | 72 | 420 | 470 | 4,5 |
| РСП 20-400- 121 | 1x400 | 72 | 570 | 570 | 6,5 |
| РСП 20-400-141 | 1x400 | 72 | 560 | 570 | 6,5 |
| РСП 20-700-121 | 1x700 | 72 | 570 | 610 | 6,7 |
| РСП 20-700-141 | 1x700 | 72 | 560 | 610 | 6,7 |

5. РСП 16, РСП 12

Назначение: Для общего освещения высоких производственных помещений шрывоопасных зон классов B-Iб, В-IIа и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Устройство: Состоит из литого алюминиевого корпуса с закрепленным фарфоровым патроном и клеммой колодкой, стального отражателя, узла подвеса, защитного стекла и выносного блока ПРА соответствующей мощности.

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |  |
| РСП 16-400-001 | 1x400 | 62 | 600 | 630 | 10,6 |
| РСП 12-700-001 | 1x700 | 62 | 600 | 630 | 11,3 |

6.   РСП II

Назначение: Для общего освещения высоких производственных помещений шрывоопасных зон классов В-Iб, В-lla и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Устройство: Состоит из литого алюминиевого корпуса с закрепленными фарфоровым патроном и клеммной колодкой, стеклянного колпака с уплотнением, защитной решетки и выносного блока ПРА соответствующей мощности, Крепление светильника производится на вертикальный монтажный профиль или трубу 3/4".

| Обозначение | Мощность лампы, Вт | кпд, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |  |
| РСП 11-400-002 | 1x400 | 72 | 310 | 560 | 8,8 |

6.1.7 НАСТЕНЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

I.   LB/R,   LB/S

LB/R - встраиваются в ниши;

LB/S - крепятся па поверхность внутри помещения или снаружи под навесом.

Назначение: Для освещения АЗС, складов, спортзалов, промышленных предприятий.

Устройство: Корпус выполнен из листовой стали. Внутри корпуса находится отражатель из анодированного алюминия, закрываемый крышкой из прозрачного закаленного стекла. Светильник можно крепить к потолку, размешать на стойке или встраивать в подвесной потолок.

| Обозначение | Тип лампы | КПД, % | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB 250M | ДРЛ 250 | 65 | 520x340x190 | 8,1 |
| LB 400M | ДРЛ 400 | 65 | 520x340x190 | 10,2 |
| LB 250H | ДРИ 250 | 65 | 520x340x190 | 8,5 |
| LB 400H | ДРИ 400 | 65 | 520x340x190 | 10,2 |
| LB 250S | ДНаТ 250 | 65 | 520x340x190 | 8,5 |
| LB 250S | ДНаТ 400 | 65 | 520x340x190 | 10,2 |

6.1.8 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

I. РСП18 ВЕх-125-111,   РСП 11 ВЕх-250-412

Назначение: Для общего освещения взрывоопасных зон в помещениях и наружных установках нефтяной, химической и других отраслях промышленности.

Устройство: Состоит из литого алюминиевого корпуса, термостойкого, механически прочного защитного колпака, внутреннего отражателя с диффузной отражающей поверхностью, ПРА, конденсатора, патрона, защитной решетки (у РСП 11).

| Обозначение | Тип лампы | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | h |  |
| РСП 18BEх-125-111 | ДРЛ 125 | 505 | 205 | 6,9 |
| РСП 11 ВЕх-250-412 | ДРЛ 250 | 580 | 295 | 17,6 |

2. РСП38М

Назначение: Для общего освещения взрывоопасных зон всех классов.

Устройство: Состоит из литого алюминиевого корпуса, защитного колпака из оттоженого термостойкого стекла, внутреннего алюминиевого отражателя, распределительной коробки и узла подвеса (возможна комплектация наружным отражателем и защитно-декоративной решеткой). Крепление светильника производится на горизонтальный монтажный профиль.

| Обозначение | Тип лампы | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | h |  |
| РСП38М-125 | ДРЛ 125 | 260 | 510 | 14,0 |
| РСП 38М-250 | ДРЛ 250 | 260 | 510 | 15,0 |

6.1.9 ТОРШЕРНЫЕ (САДОВО-ПАРКОВЫЕ)

I	1' ГУ 06, ЖТУ 06

Назначение: Торшерный светильник для функционально-декоративного освещения скверов, парков и бульваров, а также улиц с повышенными архитектурными требованиями.

Устройство:   Корпус-основание   изготовлен   из   ударопрочной   пластмассы. Пускорегулирующая    аппаратура   установлена   на   панель.    Защитное   стекло изготовлено    из    поликарбоната    методом    раздувного    формирования.    Цвет защитного   стекла         молочный.   Уплотнение   --   эластичная   прокладка   из
кремнийорганической резины.

Крепление светильника производиться на вертикальную трубу d 60 мм. Рекомендуется высота установки 3-5 м.

| Обозначение | Тип лампы | кпд, % | Cos ф | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | h |  |
| РТУ 06-125-004 | ДРЛ 125 | 66 | 0,85 | 405 | 450 | 5,0 |
| ЖТУ 06-70-004 | ДНаТ 70 | 69 | 0,85 | 405 | 450 | 5,3 |
| ЖТУ06-100-004 | ДНаТ 100 | 69 | 0,85 | 405 | 450 | 5,5 |
| ЖТУ06-150-004 | ДНаТ 150 | 68 | 0,85 | 405 | 450 | 6,0 |

1, РТУ 08, ЖТУ 08

I Обозначение: Торшерный светильник для функционально- декоративного освещения скверов, парков и бульваров, а также улиц с повышенными архитектурными требованиями.

Устройство: Корпус изготовлен из листовой стали. Крышка - из листового алюминия. пускорегулирующая аппаратура установлена на панель. Защитное стекло изготовлено из органического стекла - полиметилметакрилата.

Крепление светильника производится на вертикальную трубу d 60 мм. Рекомендуется высота установки 3-5 м.

| Обозначение | Тип лампы | кпд, % | Cos ф | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | h |  |
| РТ У 08-125-001 | ДРЛ 125 | 55 | 0,85 | 453 | 688 | 9,4 |
| РТУ 08-250-001 | ДРЛ 250 | 55 | 0,85 | 453 | 688 | 10,2 |
| ЖТУ 08-70-001 | ДНаТ 70 | 55 | 0,85 | 453 | 688 | 9,7 |
| ЖТУ 08- 100-001 | ДНаТ 100 | 55 | 0,85 | 453 | 688 | 9,7 |
| ЖТУ 08-150-001 | ДНаТ 150 | 55 | 0,85 | 453 | 688 | 10,5 |

3. РТУ 18, ЖГУ 18

Назначение: Торшерный светильник для функционально-декоративного освещения скверов, парков и пешеходных дорожек.

Устройство: Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен атмосферостойкой эмалью горячей сушки. Элементы рассеивателя выполнены из матированного стекла с нанесением декоративного рисунка методом вакуумного напыления. Крепление светильника производится па вертикальную трубу 0 48 мм. Рекомендуется высота установки 2-3 м.

| Обозначение | Тип лампы | Cos ф | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |  |
| РТ У 18-125-001 | ДРЛ 125 | 0,85 | 500 | 725 | 7,2 |
| ЖТУ 18- 100-001 | ДНаТ 100 | 0,85 | 500 | 725 | 7,3 |

6.1.10 СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

1. ARTIS GL

Для галогенных ламп с цоколем Е27 (OSRAM HALOLUX CERAM 60/100Вт или

OSRAM HALOPAR 20 50/75 Вт)

| Обозначение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |
| ARTISGL | 60/150 | 220-230 | 170 | 230 |

2. NEFRIT GL

Для металлогалогеновых или натриевых ламп типа Rx7s70/150Вт

| Обозначение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |
| NEFR1T 70A/GL | 70 | 220-230 | 330 | 187 |
| NEFR1T 150A/GL | 150 | 220-230 | 330 | 187 |

3. NEFR1T QARDA D

Для метплогалогеновых или натриевых ламп типа Rx7s70/150Вт.

| Обозначение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| NEFR1T 70D QUADRA | 70 | 220-230 | 160x151x325 |
| NEFR1T I50D QUADRA | 150 | 220-230 | 160x151x325 |

4.  CRICKET 16 COMPACT

Для галогенных рефлекторных ламп с цоколем GU 5.3 20-35Вт/12В. Трансформатором на 12 В и лампами не комплектуется. С алюминиевым кольцом наружной поверхности.

Рекомендуется для мест, где имеется ограничение по глубине встраивания.

| Обозначение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | h |
| CRICKET 16 COMPACT | 20/35 | 12 | 177 | 152 |

7. ПРОЖЕКТОРЫ

7.1 Для ламп накаливания

11. ПЗМ35, ПЗМ45

Назначение; Для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных сооружений, строительных площадок и других открытых г пространств.

Устройство;  Корпус -  из листовой стали, цвет - черный. Отражатель - металлический (ПЗМ 35) или стеклянный (ПЗМ 45). Диаметр отражателя - 35 см (ПЗМ 35) или 45 см (ПЗМ 45). Защитное стекло - силикатное, термостойкое. Уплотнение   -   прокладка   их   кремнийорганической   резины.   В   прожекторе

установлен керамический патрон для ламп с цоколем Е40.

| Параметр | ПЗМ 35 | ПЗМ 45 |
| --- | --- | --- |
| Тип лампы | Г 220-230-500 | Г 220-230- 1000 |
| Максимальная сила света, Кд | 52000 | 120000 |
| КПД, % | 25 | 20 |
| Угол рассеяния до 0,1 макс, силы света, градусов: в горизонтальной плоскости и вертикальной плоскости | 17 15 | 24 22 |
| Угол поворота в вертикальной плоскости, градусов: вверх вниз | 80 45 | 80 45 |
| Габариты, мм | 420x490x310 | 575x670x370 |
| Масса, кг | 5,5 | 11,5 |

7.2 Для галогенных ламп

I. ИО 04-500-002

Назначение: Для освещения фасадов зданий, архитектурных памятников, рекламных щитов, автостоянок.

Устройство: Корпус литой из алюминиевого сплава, отражатель - из алюминиевого проката высокой чистоты, защитное стекло силикатное, закаленное, термостойкое, уплотнение - эластичная профильная прокладка их кремнийорганической резины. В прожекторе установлены металлические патроны ЖИ для ламп с цоколем R7s.

| Параметр | ИО 04-500-002 |
| --- | --- |
| Тип лампы | КГ 220-500-5 |
| Максимальная сила света, Кд | 5350 |
| КПД, % | 45 |
| Угол рассеяния до 0,1 макс, силы света, градусов: в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости | 100 120 |
| Габариты, мм | 250x285x105 |
| Масса, кг | 2,2 |

2.  ИО 04-1000-001, ИО 04-1500-00), ИО 04-2000-004

Назначение: Для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных сооружений, строительных площадок и других открытых пространств.

Устройство: Корпус литой из алюминиевого сплава, отражатель из алюминиевого проката высокой частоты, защитное стекло силикатное, закаленное, термостойкое, уплотнение - эластичная профильная прокладка из кремнийорганической резины. В прожекторе установлены металлические патроны ЛКИ для ламп с цоколем R7s.

| Параметр | ИО 04-1000-001 | ИО 04-1500-001 | ИО 04-2000-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип лампы | КГ 220- 1000-5 | КГ 220- 1500 | КГ' 220-2000-4 |
| Максимальная сила света, Кд | 26000 | 43000 | 56000 |
| КПД, % | 55 | 55 | 60 |
| Угол рассеяния до 0,1 макс. |  |  |  |
| силы света, градусов: |  |  |  |
| в горизонтальной плоскости | 95 | 110 | 110 |
| в вертикальной плоскости | 50 | 70 | 40 |
| Угол поворота в |  |  |  |
| вертикальной плоскости, |  |  |  |
| градусов: |  |  |  |
| вверх | 60 | 60 | 60 |
| вниз | 60 | 60 | 60 |
| Габариты, ММ | 410x215x440 |
| Масса, кг | 8,2 | 11,2 | 13,5 |

3. ИСУ 02-5000/К23-01

Назначение:   Для   освещения   карьеров,   аэродромов, больших открытых пространств, котлованов, стройплощадок, ж/д станций и др.

Устройство:   Корпус   -   стального   проката,   отражатель   -    из  листового анодированного алюминия. В прожекторе установлены клеммные колодки для выводов ламп.

| Параметр | ИСУ02-5000/К23-01 |
| --- | --- |
| Тип лампы | КГ 220-230-5000 |
| Максимальная сила света, Кд | 160000 |
| Угол рассеивания, градусов: и горизонтальной плоскости и вертикальной плоскости | 11О 30 |
| Габариты, мм | 785x270x545 |
| Масса, кг | 15,0 |

4.  П-150, П-500, П-1000

Назначение: Для освещения фасадов зданий, архитектурных памятников, рекламных щитов, автостоянок, строительных площадок и других открытых пространств.

Устройство: Корпус - штампованный из стального проката, отражатель – из листового анодированного алюминия с фасетчатой структурой, защитное стекло силикатное,  закаленное,  термостойкое,  уплотнение  -  эластичная   профильная прокладка    из    кремнийорганической    резины.    В    прожекторе    установлены
керамические патроны ЛКИ для ламп с цоколем R7s. Цвета корпуса - белый, черный.

| Параметр | П-150 | П-500 | П-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип лампы | OS 64695 150W | КГ 220-500-5 | КГ 220- 1000-5 |
| Габариты, мм | 140x95x180 | 185x130x260 | 275x150x300 |
| Масса, кг | 0,8 | 1,2 | 3,0 |

7.3 Осветительное устройство для ламп ДКсТ, мощностью 10-20 кВт

КНУ 01-10000, КНУ 02-20000

Назначение:  создание систем освещения больших площадей, таких как:

- разработка нефтяных, газовых и рудных месторождений;

- освещение портов, ж/д станций, складов, аэропортов, в т.ч. военных;

- освещение заградительных кордонов, зон, лагерей.

| Осветительное устройство | КНУ 01-10000 | КНУ 02-20000 |
| --- | --- | --- |
| Зажигающее устройство (габарит, вес) | ЗУ- 10 400x150x195; 10кг | ЗУ-20 400x150x195; 10кг |
| Тип лампы | ДКсТ- 10000-6 | ДКсТ-20000-6 |
| Мах. сила света, ККд | 250 | 650 |
| Рекомендуемая высота установки, м | 20 | 30 |
| Площадь освещения (0,5 лк; 3 л к), га | 1,2; 0,08 | 4,0; 0,25 |
| Номинальная мощность I, А | 46 | 56 |
| Номинальная мощность Р, кВт | 10 | 20 |
| Напряжение питания U, В | 220 | 380 |

7.4 Для металлогалогенных ламп

1. UMS 400H (симметричным отражатель)

Прожекторы высокой степени защиты от воздействия окружающей среды для наружного и внутреннего освещения с металлогалогенными (И) и натриевыми (S) лампами высокого давления. Корпуса выполнены из литого под коррозионно-стойкими порошками белого, черного или стального цвета. Термостойкое и ударопрочное защитное стекло уплотнено силиконовой прокладкой. Симметричный отражатель из полированного анодированного алюминия. Защитная крышка блока питания прожекторов мощностью 250 Вт и 400 Вт выполнена из армированного полипропилена.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| UMS 70H | 70 | 4,1 | 400x460x155 |
| UMS 250Н | 250 | 8 ,1 | 400x460x155 |
| UMS 250S | 250 | 8,1 | 400x460x155 |
| UMS 400H | 400 | 11 | 400x460x155 |
| UMS 400S | 400 | 11 | 400x460x155 |

2.      UMA   (ассиметричный   отражатель   из   полированного   анодированного алюминия).

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| UMA 70Н | 70 | 4,1 | 220x284x106 |  |
| UMA I50H | 150 | 5,6 | 220x284x106 |  |
| UMA 250Н | 250 | 8,1 | 220x284x106 |  |
| UMA250S | 250 | 8,1 | 220x284x106 |  |
| UM А 400И | 400 | 11 | 220x284x106 |  |
| UMA 400S | 400 | 11 | 220x284x106 |  |

3.      UMС   (круглосиметричный   отражатель   из   полированного   анодированного алюминия).

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| UMС 70Н | 70 | 4,1 | 220x284x106 |  |
| UMС I50H | 150 | 5,6 | 220x284x106 |  |

# Text boxes

Основные технические   и электрические   параметры   кабеля   BBFнгLS напряжением 660 В в воздухе:

ВВГ - отсутствует;

ВВБГ - броня из стальных лент;

ВБбШв - броня из двух стальных лент, затем ПВХ пластикат.

Ряд сечений жил:

Ряд сечений жил:

Схема провода марки АС

19. SNS 200/300/400

Назначение:   Для

20. SB (Чехия) Назначение:

Медная жила

Изоляция ЖИЛЫ

Поясная изоляция

Экран

алюминиевый Оболочка ПЭ ВД